## Slide 1: 硅像素探测器百万像素样机数据获取系统的设计与实现
李洋
核探测与核电子学国家重点实验室（中国科学院高能物理研究所）
7/5/2017

## Slide 2
项目背景
1
需求分析
2
系统框架
3
软件实现
4
录
目
性能研究
5
总结
6

## Slide 3: 1. 项目背景
第十八届全国科学计算与信息化会议
1.1 硅像素探测器
  具有高计数率、高能量分辨率，像素密度大以及快响应时间的优点。
  目前国外已有许多成熟的硅像素探测器产品，但国内在该领域尚显落后。
1.2“先进X射线二维像素阵列探测器”项目
  高能同步辐射光源的预研项目，正在由核探测与核电子学国家重点实验室研制。
  目标是研制高性能像素阵列探测器，为同步辐射实验提供先进探测工具。
  由前端传感器模块、电子学读出板、后端数据获取系统（DAQ）构成。
  硅像素一期样机（36万像素）已完成，目前正研制百万像素样机，将针对新硬件规模进行升级优化。

## Slide 4: 2. 需求分析
第十八届全国科学计算与信息化会议
2.1 功能需求
  稳定的数据读出与存储
  运行控制
  状态监测与信息显示
  电子学配置
  在线实验图像的抽样显示

## Slide 5: 2. 需求分析
第十八届全国科学计算与信息化会议
2.2 性能需求
参数 | 36万像素样机 | 百万像素样机
探测器模块总数 | 6 | 16
单模块硅传感器数量 | 1 | 1
每个传感器对应ASIC芯片数量 | 8 | 8
每个ASIC芯片上像素点数量 | 7488 | 7488
每个像素点的计数深度 | 16bit | 16bit
探测器最高读出帧率 | 1kHZ | 1kHZ
数据读出带宽指标
36万像素：0.72GB/s
百万像素：1.92GB/s
增大2.7倍
系统特点：与当前大型的DAQ系统相比，数据带宽非常高！（BESIII为400Mbps, 大亚湾实验DAQ系统为40Mbps)

## Slide 6: 3. 系统框架
第十八届全国科学计算与信息化会议
3.1 系统硬件结构
数据通过网络读出与传输
服务器负责数据的读出与存储
PC完成系统界面控制与显示。
交换机用于组件局域网
处理器：Intel Xeon E7-4830 v4
内存：256G
核数：56核
线程数：112线程
固态硬盘：8 × 1T ssd

## Slide 7: 3. 系统框架
第十八届全国科学计算与信息化会议
3.2 系统软件结构
系统的软件结构分为两个部分：
数据流软件
数据的读出、处理与存储
交互软件
控制与监测、图像处理与显示
数据流软件和交互软件相互独立，两者之间的信息通过网络进行传递

## Slide 8: 3. 系统框架
第十八届全国科学计算与信息化会议
3.2.1 数据流软件结构
多线程程序。
负责数据的读出、传输、在线处理以及存储。
16个读出线程分别连接16块电子学板
负责数据的读出
相同触发号数据包组装为一个事例
使用LZ4压缩算法并行压缩数据（见“性能研究”）

## Slide 9: 3. 系统框架
第十八届全国科学计算与信息化会议
3.2.2 交互软件结构
负责系统的控制以及信息交互。
交互软件分别为控制模块和显示模块建立各自的TCP连接。
控制模块
负责指令的传输以及日志和状态信息的显示。
显示模块
负责抽样数据的处理以及图像的实时显示。

## Slide 10: 4. 软件实现
第十八届全国科学计算与信息化会议
4.1 数据流软件实现
零拷贝
采用传递指针的方法实现数据的传递
数据将通过指针指向的位置进行处理。
零拷贝技术减少了数据的拷贝，从而提升了系统的性能。

## Slide 11: 4. 软件实现
第十八届全国科学计算与信息化会议
4.1 数据流软件实现
资源与状态管理
根据状态机的原理将数据流软件中的数据处理任务分解成多个状态
不同状态间的转换保证资源的正确分配与释放。
异常情况下系统进入Stopped，资源得到正确释放。

## Slide 12: 4. 软件实现
第十八届全国科学计算与信息化会议
4.2 交互软件实现
使用JSON传递复杂指令
采用JSON对交互产生的信息进行序列化。
JSON轻量小巧的特点使其更适用于网络数据传输。

## Slide 13: 4. 软件实现
第十八届全国科学计算与信息化会议
4.2 交互软件实现
电子学配置
使用UDP协议进行通信。
配置信息通过XML文件记录。
根据XSD文件动态生成C++代码读取XML文件内容，避免硬编码，增强可扩展性

## Slide 14: 4. 软件实现
第十八届全国科学计算与信息化会议
4.2 交互软件实现
用户界面
系统使用QT开发界面（可跨平台使用）
界面包括系统控制、系统配置、日志状态显示以及在线图像的处理与显示。
系统控制
日志显示
状态显示
系统配置或图像显示
切换

## Slide 15: 4. 软件实现
第十八届全国科学计算与信息化会议
4.2 交互软件实现
图像显示
3.2 交互软件设计
对比度的调节
交互软件提供对抽样数据的实时图像显示以及简单的图像处理操作。
交互软件与数据流软件相互独立，图像处理的操作完全不会影响数据流软件的性能。

## Slide 16: 5. 性能研究
第十八届全国科学计算与信息化会议
5.1 前期测试
万兆网IO测试
120kBytes
（ 图片引自论文《万兆网卡性能测试》【曾婷轩】）
当系统传输的数据包大小为120kByte（单板数据包大小）时，万兆网的有效带宽达到1.2GBps，满足系统的要求。

## Slide 17: 5. 性能研究
第十八届全国科学计算与信息化会议
5.1 前期测试
压缩算法测试
    使用39种开源压缩算法对实验数据进行压缩。
    综合考虑，实验选择lz4压缩算法。
    压缩算法能将数据压缩至原始数据的40%左右。
    有效减少了存储带宽。

## Slide 18: 5. 性能研究
第十八届全国科学计算与信息化会议
5.2 系统测试
测试环境
在暂无电子学板的情况下，使用三台服务器模拟16块电子学板。
以稳定的1000Hz的帧率向后端DAQ发送数据，在压缩且存盘的情况下运行30分钟。
DAQ系统每秒处理数据的平均帧率约为1000Hz。网络带宽达到1.92GB/s, 满足系统的设计要求。

## Slide 19: 5. 性能研究
第十八届全国科学计算与信息化会议
5.3 性能冗余测试
经过研究，系统目前能稳定处理的最大帧率为1300HZ。
网络带宽为2.49GB/s，达到系统性能30%的冗余度。

## Slide 20: 6. 总结
第十八届全国科学计算与信息化会议
硅像素探测器百万像素样机数据获取系统实现了以下功能：
网络数据高速读出
事例组装
无损压缩
数据存储
运行控制
友好界面以及在线图像显示处理
软件的最高稳定运行带宽达到2.49GB/s ，超出1.92 GB/s的设计指标，达到设计指标。
该系统具有灵活轻量的特点，可以灵活的应用于其他类似实验当中。
本月即将开始系统联调和实验运行。

## Slide 21
第十八届全国科学计算与信息化会议
Thanks for your attention!