## Slide 1: 多维度数据分析在集群 监控中的应用
高能物理研究所
胡庆宝
2017.7.6

## Slide 2: 目录
背景需求
技术介绍
系统架构
数据处理
系统应用

## Slide 3: 背景需求
目前计算集群监控手段种类繁多、展示多样，但监控数据相对独立，监控工具往往只从各自层面显示监控信息。随着集群规模增长和集群服务多样化，亟需对集群各种监控数据进行整合，将多种监控数据关联，统一展现集群运行状态。

## Slide 4: 背景需求
Ganglia：CPU load/Memory usage/SWAP/Network/IO…
Nagios：AFS/CVMFS/Lustre/Gluster ssh/http …
Heplog：syslog accesslog servicelog
Self-plugin：collect-plugin + DB + dashboard

## Slide 5: 背景需求
静态属性
机器设备
集群服务
作业用户
Ganglia
性能负载
Nagios
服务状态
HEPLog
系统&服务日志
Condor
Job运行信息
关联
对不同类型的监控数据进行解析，增加丰富的属性标签，在同一时间区间，通过对标签或其他约束条件的查询，实现监控数据的关联展现

## Slide 6: 技术介绍
属性数据库
  节点属性库：实验组、服务器(AFS/Lustre/CONDOR…)、登录节点、计算节点等
  服务属性库：kernel、sshd、afs…
  作业属性：用户、实验组

## Slide 7: 技术介绍
LOGSTASH
  强大的动态数据采集工具
  java语言开发
  支持断点续传
  丰富的可扩展插件
  强大的数据处理能力
  可横向扩展
Beats
  轻量级日志数据采集产品
  Go语言开发
  支持断点续传
  支持过滤日志信息(FILEBEAT)
  支持二次开发
  灵活配置

## Slide 8: 技术介绍
influxdb
  开源分布式时序、事件和指标数据库
  支持多种统计函数
  分布式水平伸缩扩展
  吞吐量大
elasticsearch
  基于Lucene的搜索服务器
  支持REST web接口
  水平分割/扩展存储数据
  近实时搜索平台

## Slide 9: 技术介绍
Grafana
  开源仪表盘工具，它可用于Graphite、InfluxDB、elasticsearch数据展示
kibana
  Elastic stack 的展示组件
  和elasticsearch具有更好的结合性

## Slide 10: 系统架构
LUSTRE &EOS
环动监控
App log
Clouds
Data-Metric
Beat
FileBeat
Logstash
(with
Analyze)
third-party
Data
Elasticsearch
Kibana &Grafana
Association display
Ganglia
jobs
RRD-tool
&
graphite
JDBC-plugin
Mysql
&
Mongodb
Log
InfluxDB
Node DB
Service DB
User DB
Nagios

## Slide 11: 数据处理
Ganglia监控数据
  采用nc命令截取集群上传的udp数据包，解析拆分并上报metric信息。
  采用Logstash的DISSECT处理模块，匹配metric字段
mutate
mutate

## Slide 12: 数据处理
Ganglia监控数据
  基于节点的标签标定
  curl -XPOST 'http://ip:9200/ganglia-2017-06-27/ganglia/_update_by_query?pretty' -d '{"script":{"inline":"ctx._source.tags.add(params.tags)","params":{"tags":“tagvalue"}},"query":{"bool":{"must":[{"term":{"nodename.keyword":“nodevalue"}}]}}}'
mutate
mutate

## Slide 13: 数据处理
Nagios监控数据
  采用filebeat提取nagios相关，拆分并上报metric信息。

## Slide 14: 数据处理
Nagios监控数据

## Slide 15: 数据处理
Nagios监控数据
  基于服务的标签标定
  curl -XPOST 'http://ip:9200/nagios-2017-06-27/nagios/_update_by_query?pretty' -d '{"script":{"inline":"ctx._source.tags.add(params.tags)","params":{"tags":“tagvalue"}},"query":{"bool":{"must":[{"term":{“service.keyword":“servicevalue"}}]}}}'
mutate
mutate

## Slide 16: 数据处理
syslog监控数据
  采用filebeat过滤无效日志。
  Logstash采用grok模块正则抽取相关字段数据。

## Slide 17: 数据处理
condorjob监控数据
  采用解析脚本解析jobinfo，录入mysql展示（原有监控方式）。
  Logstash采用jdbc-input模块同步jobmysql的数据信息，同时二次拆分jobinfo信息。

## Slide 18: 数据处理
condorjob监控数据

## Slide 19: 系统应用
日采集能力

## Slide 20: 系统应用
Grafana数据源配置
  将多来源的数据索引放置到展示面板的数据源。

## Slide 21: 系统应用
Job分组统计
  根据job的实验组属性，按用户查询作业分布情况。

## Slide 22: 系统应用
设备属性分组统计
  根据Lustre服务器的实验组属性，查询服务器网络流量。

## Slide 23: 系统应用
  分组作业分布和Lustre服务器流量关联展示

## Slide 24: 系统应用
  作业属性和Lustre服务器流量关联展示

## Slide 25: 总结
该集群监控系统，灵活配置数据采集工具，实现了对多种监控数据的归集和统一存储。通过引入节点、服务标签库，丰富监控数据的特征属性，实现了标签查询对分散监控数据的整合。
使用开源可视化工具，实现了多种来源监控数据的统一展示。助力系统管理员分析作业和发现异常服务器的触发原因。
未来计划：增强数据挖掘功能，引入建立异常服务模型，结合数据流处理技术快速标定数据标签，为集群管理员提供更高级的监控依据。