## Slide 1
中国科学院高能物理研究所
INSTITUTE OF HIGH ENERGY PHYSICS
一种基于服务的在线软件架构初步设计
李 瑾
核探测与核电子学国家重点实验室(中国科学院高能物理研究所)
7/5/2017
INSTITUTE OF HIGH ENERGY PHYSICS

## Slide 2
Outline
INSTITUTE OF HIGH ENERGY PHYSICS
背景
设计目标
架构介绍
现状和未来规划

## Slide 3
背景
INSTITUTE OF HIGH ENERGY PHYSICS
在线软件（online software）
项目背景
DAQ（Data Acquisition）中保障数据流软件正常运行的分布式应用软件系统
是DAQ的管理者
管理、控制、配置、监控
高海拔宇宙线观测站(LHAASO)
DAQ服务器集群规模大(百台)
节点之间需要交互和通信
需要分布式在线软件完成
江门中微子实验(JUNO)

## Slide 4
背景
INSTITUTE OF HIGH ENERGY PHYSICS
ATLAS开发使用功能全面且强大的TDAQ分布式软件
  大亚湾中微子实验和BESIII 的DAQ都使用了TDAQ框架
数据流部分：根据具体的实验需求重写
在线软件部分：重用了ATLAS的相关组件
  采用CORBA作为底层的通信协议
  RPC（Remote Procedure Call）方式
  CORBA本身的规范复杂
  导致整个系统巨大 耦合度高
  不易独立进行代码重构和优化
使用新的IT技术实现一套分布式在线软件

## Slide 5
设计目标
INSTITUTE OF HIGH ENERGY PHYSICS
自主开发一套轻量级、低耦合、模块化、易扩展、具有通用性的的分布式在线软件系统
面向服务的软件架构
实现软件功能模块化，松散耦合
采用分布式消息队列作为分布式系统组件
具有更好的平台无关性
支持并发和异步调用

## Slide 6
架构介绍
INSTITUTE OF HIGH ENERGY PHYSICS
服务注册（Service Register,SR)
配置服务（Config service）
信息服务（Information Service,IS)
进程管理（Process Management,PMG)
信息报告（Message Report System,MRS)
运行控制（Run Control）
数据库（DataBase,DB）
在线直方图服务（Online Histogram,OH）
交互界面（User Interface,UI)
监控服务（Monitor）

## Slide 7
设计思想
INSTITUTE OF HIGH ENERGY PHYSICS
面向服务的架构
服务模型
模块化
单独设计、开发、测试和部署
分布式消息队列
应用耦合、异步消息、流量削峰
实现高性能、高可用，可伸缩框架
ZeroMQ：快速 跨语言
req/reps pub/sub push/pull

## Slide 8
子模块 服务注册SR
INSTITUTE OF HIGH ENERGY PHYSICS
最先启动
框架服务
用户自定义服务
模式：req/resp应答
内存中维护一个服务注册表

## Slide 9
信息服务 IS
INSTITUTE OF HIGH ENERGY PHYSICS
信息汇总（直方图信息，运行信息，日志信息）
MRS UI订阅IS
维护信息表
信息提供者-信息仓库-信息发布者-信息订阅者

## Slide 10
进程管理 PMG
INSTITUTE OF HIGH ENERGY PHYSICS
每个Node运行一个PMG
Command：start kill app
State：monitor app
Req/Reps模式
保存当前app信息

## Slide 11
INSTITUTE OF HIGH ENERGY PHYSICS
序列化工具：protobuf
Google 开源
时间、空间开销小 跨语言
结构化数据
代码生成机制
数据存储 传输
Xsd
解析工具
定义.xsd文件描述xml文件
代码生成c++ 类
配置服务 Config
Req/reps模型
xml文件 xsd
Protobuf 序列化数据
提供id、type、re的查询服务

## Slide 12
运行控制 Run Control
INSTITUTE OF HIGH ENERGY PHYSICS
Cmd和state
调用config-service sr-service pmg-service
全局一个，调用PMG服务启动、终止用户APP，控制框架软件和用户APP状态机跳转

## Slide 13
现状
INSTITUTE OF HIGH ENERGY PHYSICS
目前在线软件系统已完成单机下核心模块的初步功能实现，可以配合数据流部分完成基本的运行控制和状态显示
WCDA验证实验@中科大
WCDA电子学调试@高能所
已在LHAASO-WCDA测试试验中使用

## Slide 14
未来规划
INSTITUTE OF HIGH ENERGY PHYSICS
模块功能优化和性能测试
多机实现和部署测试
跨语言、跨平台支持 java web
高可用HA设计
。。。

## Slide 15
中国科学院高能物理研究所
INSTITUTE OF HIGH ENERGY PHYSICS
Thank you！
INSTITUTE OF HIGH ENERGY PHYSICS