## Slide 1
近代物理
研究所
SCE2017 会议报告
使用NOSQL数据库建立加速器波形数据存储系统
岳 敏
中国科学院近代物理研究所
2017/7/5

## Slide 2
背景
Background
兰州重离子加速器冷却储存环（HIRFL-CSR，简称CSR），2007年建成并投入运行，2008年7月通过国家验收。
CSR数据库基于Oracle，于2003年建设，建设最初使用Oracle 8i，后来逐渐升级，目前为Oracle 11g。
该数据库包括了磁铁、电源、真空、束诊等子系统的静态信息，控制信息，历史信息，故障日志。
目前正在增加加速器数据信息。
静态信息，控制信息，历史信息，故障日志等，为加速器的运行提供数据基础和保障。
控制参数
电压系数
转换系数
速率参数
模式…
历史数据
操作历史
报警历史
快照历史
…
设备名称
设备位置
网络地址
负责人…
基本信息
操作日志
故障日志
…
日志故障

## Slide 3
加速器运行所需的曲线数据，也就是波形数据，以BOLB形式存储在Oracle数据库中。
BLOB（Binary Large Object）是二进制大对象的缩写，以二进制格式存储在数据库中。
目前，单个波形文件最大100KB，最小12KB。根据具体物理实验的需求，每次使用的波形个数不同。理论设计最大255个波形。在治癌的实验中，截止目前最多使用过160多个波形，波形文件大于2M。
波形 数据
WaveData

## Slide 4
局限性
调束时，由物理人员操作应用界面，根据束流需要，生成波形数据，然后将波形数据写入Oracle数据库。一次操作几十甚至上百条记录，频繁操作。
实际应用中发现，如果波形个数增加，波形数据增大的话，物理工作人员等待时间比较长，影响调束效率。
一键保存历史快照时，保存所有波形数据，也是耗时的。
问题的原因
Oracle的BLOB数据操作耗时。
解决方案
在保持整个系统框架不变的基础上，选择NoSQL数据库MongoDB作为新的存储数据库。
中心数据库
波形合成应用程序
设备
设备
设备
……
局限性
Limitation
物理应用界面

## Slide 5
MongoDB是跨平台的数据库，可以运行在Windows、unix、OSX、Solaris系统上，并且提供多种语言的驱动支持。
用C++实现，开源。
基于分布式，面向文档存储，具有高效的数据存储特性，支持二进制数据及大型对象。
具备应用程序实时数据存储所需的复制及高度伸缩性，适合文档化格式的存储及查询。
于2009年发布，是非关系型数据库当中功能最丰富、最像关系数据库的。
MongoDB
Introduction
flexibility
power
speed
ease of use

## Slide 6
使用C#操作MongoDB需要一定的驱动支持。
第一种，使用github上提供的源码，进行编译，当前版本为1.7.0.4714。
第二种，打开Visual Studio2012，点击 工具>库程序包管理器>程序包管理器控制台，安装mongocsharpdriver。
MongoDB && C#
Introduction

## Slide 7
MongoDB是文档对象数据库，以往在关系数据中表的概念在MongoDB中是collection，而row则为document或者object。
在实际应用中，每次的实验终端不同，离子种类不同，能量大小也不同，每一次保存的历史数据集都是一个单独的object，是彼此独立的。所以，这些彼此独立的集合和对象使用MongoDB存储，可以获得更好的查询性能。每一次有新的数据存储时，新建一个collection。
系统结构框图
MongoDB中的数据模型
使用MongoDB存储数据
Data storage

## Slide 8
多次操作测试
MongoDB第二次插入操作比第一次耗时大幅度下降。耗时的下降应该归功于MongoDB的缓存机制。
Oracle 10次操作的时间差别不大。
所以，在存储历史数据时，进行上百个记录数据insert操作时，MongoDB的表现将非常优秀。
MongoDB多次Insert记录
Oracle多次Insert记录
运行测试及结果
Experimental data

## Slide 9
插入操作测试
随着文件大小的变化，两种数据库的insert操作所需的时间呈直线上升，但是Oracle使用的时间还是多于MongoDB使用的时间。
Insert 10条记录时间对比
Insert 50条记录时间对比
运行测试及结果
Experimental data

## Slide 10
Update操作测试
随着文件增大，Update操作所需的时间呈直线上升，同样，Oracle所需的时间多于MongoDB所需的时间，而且，Oracle所需时间随着文件增大而上升的速度更快。
Update 10条记录时间对比
Update 50条记录时间对比
运行测试及结果
Experimental data

## Slide 11
总结
Summary
MongoDB是相对于Oracle来说更快的一个数据库，在存储历史数据或者实验数据等没有复杂关系的数据时，选择它可以获得更快的速度和更好的用户体验。所以，下一步将考虑将加速器的物理实验获得的大量二进制数据存储到MongoDB数据库中，从而给实验人员提供更灵活，更简单，更快速的数据存储方案。另一方面，由于MongoDB在权限管理方面比较薄弱，所以，在建设和使用时要充分考虑其安全性，必要时，可以在服务器以及应用程序两个方面再增加安全保护。

## Slide 12
中国科学院近代物理研究所
谢谢