## Slide 1: CEPC双环QD0/QF1物理设计参数与束流管道设计
Sha Bai, Chenghui Yu,
Dou Wang, Yingshun Zhu, Yiwei Wang, Qinglei Xiu
CEPC-AP-meeting
2017-03-03

## Slide 2: QD0/QF1物理设计参数 ~200T/m
QD0 |  | 水平束流清晰区 2（20x+3） | 垂直束流清晰区 2（40y+3） | 正负电子 束流中心间距
入口 |  | 13.03 mm | 18.95 mm | 66.01 mm
磁长度的1/2处 |  | 16.58 mm | 21.77 mm | 89.77 mm
出口 |  | 22.94 mm | 20.59 mm | 113.53 mm
所需好场区范围 |  | 水平方向22.94 mm；垂直方向21.86 mm |  | 
磁铁有效长度 |  | 1.4403m |  | 
线圈起点距离IP |  | 2.0000m |  | 
最高磁场梯度 |  | 200 T/m |  | 
孔径 中心 间距 | 入口 | 66.01mm |  | 
 | 中间 | 89.77mm |  | 
 | 出口 | 113.53mm |  | 
QF1 | 水平束流清晰区 2（20x+3） | 垂直束流清晰区 2（40y+3） | 正负电子 束流中心间距
入口 | 28.67 mm | 18.39 mm | 130.03 mm
磁长度的1/2处 | 35.02 mm | 16.09 mm | 153.86 mm
出口 | 37.01 mm | 15.35 mm | 177.66 mm
所需好场区范围 | 水平方向37.01 mm；垂直方向18.39 mm |  | 
磁铁有效长度 | 1.443m |  | 
线圈起点距离IP | 3.9405m |  | 
最高磁场梯度 | 117 T/m |  | 

## Slide 3: QD0/QF1物理设计参数 ~150T/m
QD0 | 水平束流清晰区 2（20x+3） | 垂直束流清晰区 2（40y+3） | 正负电子 束流中心间距
入口 | 13.03 mm | 18.95 mm | 66.01 mm
磁长度的1/2处 | 17.55 mm | 22.59 mm | 96.34 mm
出口 | 25.84 mm | 21.12 mm | 126.7 mm
所需好场区范围 | 水平方向25.84 mm；垂直方向22.72 mm |  | 
磁铁有效长度 | 1.8385m |  | 
线圈起点距离IP | 2.0000m |  | 
最高磁场梯度 | 150 T/m |  | 
QF1 | 水平束流清晰区 2（20x+3） | 垂直束流清晰区 2（40y+3） | 正负电子 束流中心间距
入口 | 31.78 mm | 18.93 mm | 143.20 mm
磁长度的1/2处 | 38.03 mm | 16.75 mm | 165.81 mm
出口 | 39.99 mm | 16.04 mm | 188.41 mm
所需好场区范围 | 水平方向40.00 mm；垂直方向18.93 mm |  | 
磁铁有效长度 | 1.371m |  | 
线圈起点距离IP | 4.3396m |  | 
最高磁场梯度 | 115 T/m |  | 

## Slide 4: QD0/QF1物理设计参数 ~100T/m
QD0 | 水平束流清晰区 2（20x+3） | 垂直束流清晰区 2（40y+3） | 正负电子 束流中心间距
入口 | 13.03 mm | 18.95 mm | 66.01 mm
磁长度的1/2处 | 19.32 mm | 24.12 mm | 108.38 mm
出口 | 31.30 mm | 22.09 mm | 150.72 mm
所需好场区范围 | 水平方向31.30 mm；垂直方向24.31 mm |  | 
磁铁有效长度 | 2.5673m |  | 
线圈起点距离IP | 2.0000m |  | 
最高磁场梯度 | 100 T/m |  | 
QF1 | 水平束流清晰区 2（20x+3） | 垂直束流清晰区 2（40y+3） | 正负电子 束流中心间距
入口 | 37.63 mm | 19.90 mm | 167.23 mm
磁长度的1/2处 | 43.39 mm | 17.98 mm | 186.99 mm
出口 | 45.21 mm | 17.35 mm | 206.73 mm
所需好场区范围 | 水平方向45.22 mm；垂直方向19.90 mm |  | 
磁铁有效长度 | 1.197m |  | 
线圈起点距离IP | 5.0677m |  | 
最高磁场梯度 | 119 T/m |  | 

## Slide 5
e-
QD0
33mrad
IP
28mm
L_Be=140mm
22.94mm
D=695.2mm
CEPC对撞区束流管道示意图
d=542.0mm
法兰
Lumical
P1
e+
a
b
a : b >> 10 : 1
L=153mm

## Slide 6
IP处
Z=695.2mm处
束流管道截面
P1处

## Slide 7: Lumical出口处孔径与管道截面
Lumical 内半径60mm
Lumical出口位置束流管内径32.5mm, 外径36.0mm

## Slide 8
e-
QD0
33mrad
IP
28mm
L_Be=140mm
22.94mm
D=695.2mm
同步光击打点
d=542.0mm
法兰
Lumical
P1
e+
B
边界同步光束线不会打到铍管上
同步光二次反射可考虑管壁镀吸收材料