## Slide 1: 工作报告
苗楠楠

## Slide 2: CGEM 模拟
APDL脚本
ANSYS
APDL（ANSYS参数化设计语言）脚本 ： 构建CGEM几何，设置工作电压
四个lis 文件：
ELIST.lis 记录每个元素的材料信息和其所包含的节点序号；
NLIST.lis 记录节点序号和它们的空间位置；
MPLIST.lis 记录材料属性表；field.lis 则记录每个节点的电势值。它们将被用作Garfield++的输入文件。
input
output
Garfield++
APDL脚本
ANSYS
四个lis 文件：
ELIST.lis 记录每个元素的材料信息和其所包含的节点序号；
NLIST.lis 记录节点序号和它们的空间位置；
MPLIST.lis 记录材料属性表；
field.lis 则记录每个节点的电势值。它们将被用作Garfield++的输入文件。
input

## Slide 3: *电压设置
GEM3
漂移电极
读出电极
GEM2
GEM1
Drift
5mm
Transfer1
Transfer2
Induction
2mm
2mm
2mm
-1160V
-3335V
-2710V
-2330V
-1930V
-1560V
-800V
0V
 | Thickness (mm) | Voltage (V) | Field (kV/cm)
Cathode |  |  | 
Drift | 5 | 625 | 1.25 (1.25)
G1_TOP (Cu) | 0.003 |  | 
Gap | 0.050 | 380 | 76
G1_BOTTOM (Cu) | 0.003 |  | 
Transfer1 | 2 | 400 | 2 (3)
G2_TOP(Cu) | 0.003 |  | 
Gap | 0.050 | 370 | 74
G2_BOTTOM(Cu) | 0.003 |  | 
Transfer2 | 2 | 400 | 2 (3)
G3_TOP(Cu) | 0.003 |  | 
Gap | 0.050 | 360 | 72
G3_BOTTOM(Cu) | 0.003 |  | 
Induction | 2 | 800 | 4 (5)
Anode | ground |  | 

## Slide 4
*ANSYS输出

## Slide 5: *电子入孔效率统计
漂移区（z向）均分50个bin，取bin中心处每个bin模拟1000次电子（固定x, y 坐标），统计进入GEM1的电子数被上层铜膜吸收所占的比例。
x
z
0
径迹
Drift
Transfer1
Transfer2
Induction
5mm
2mm

## Slide 6
x
径迹
Drift
Transfer1
Transfer2
Induction
5mm
2mm
2mm
2mm
𝜹𝝓(cm)
𝜹r(cm)
模拟电子在漂移区的漂移过程得到洛伦兹角为19.5度
*洛伦兹角

## Slide 7
(a)
(b)
(c)
(d)
倍增电子簇团偏移量的分布，(a)为𝜙向，(c)为z向；
倍增电子簇团大小的分布，(b)为𝜙向，(d)为z向
单个原初电子产生的总电子数
模拟1000个原初电离电子通过第一层GEM膜后电子簇团分布的大小和位置偏移及增益
*倍增电子簇团偏移量的分布及大小
增益
事例数

## Slide 8: *倍增电子簇团偏移量的分布及大小
(a)
(b)
(c)
(d)
倍增电子簇团偏移量的分布，(a)为𝜙向，(c)为z向；
倍增电子簇团大小的分布，(b)为𝜙向，(d)为z向
模拟500个原初电离电子通过第二层GEM膜后电子簇团分布的大小和位置偏移及电子增益
单个原初电子产生的
总电子数

## Slide 9: *问题
GEM1电场
GEM2电场
GEM3电场
GEM1电场分布与GEM2和GEM3有差别？？

## Slide 10
模拟电子通过GEM1的倍增放大过程，倍增电子主要被下层铜膜吸收