## Slide 1: parameters for CEPC double ring （wangdou20170607-100km_2mmy）
 | Pre-CDR | Higgs | Z
Number of IPs | 2 | 2 | 2
Energy (GeV) | 120 | 120 | 45.5
Circumference (km) | 54 | 100 | 100
SR loss/turn (GeV) | 3.1 | 1.67 | 0.034
Half crossing angle (mrad) | 0 | 16.5 | 16.5
Piwinski angle | 0 | 3.19 | 4.15
Ne/bunch (1011) | 3.79 | 0.968 | 0.3
Bunch number | 50 | 412 | 5900
Beam current (mA) | 16.6 | 19.2 | 85
SR power /beam (MW) | 51.7 | 32 | 2.9
Bending radius (km) | 6.1 | 11 | 11
Momentum compaction (10-5) | 3.4 | 1.14 | 4.49
IP x/y (m) | 0.8/0.0012 | 0.171/0.002 | 0.171 /0.002
Emittance x/y (nm) | 6.12/0.018 | 1.31/0.004 | 1.48/0.015
Transverse IP (um) | 69.97/0.15 | 15.0/0.089 | 15.9/0.17
x/y/IP | 0.118/0.083 | 0.013/0.083 | 0.0056/0.026
RF Phase (degree) | 153.0 | 128 | 165
VRF (GV) | 6.87 | 2.1 | 0.135
f RF (MHz) (harmonic) | 650 | 650 | 650
Nature z (mm) | 2.14 | 2.72 | 3.98
Total z (mm) | 2.65 | 2.9 | 4.0
HOM power/cavity (kw) | 3.6 (5cell) | 0.41(2cell) | 0.24(2cell)
Energy spread (%) | 0.13 | 0.098 | 0.037
Energy acceptance (%) | 2 | 1.5 | 
Energy acceptance by RF (%) | 6 | 2.1 | 1.1
n | 0.23 | 0.26 | 0.077
Life time due to beamstrahlung_cal (minute) | 47 | 52 | 
F (hour glass) | 0.68 | 0.96 | 0.95
Lmax/IP (1034cm-2s-1) | 2.04 | 2.0 | 1.03

## Slide 2: parameters for CEPC double ring （wangdou20170607-100km_2mmy）
 | Pre-CDR | Higgs | Z
Number of IPs | 2 | 2 | 2
Energy (GeV) | 120 | 120 | 45.5
Circumference (km) | 54 | 100 | 100
SR loss/turn (GeV) | 3.1 | 1.67 | 0.034
Half crossing angle (mrad) | 0 | 16.5 | 16.5
Piwinski angle | 0 | 3.19 | 11.8
Ne/bunch (1011) | 3.79 | 0.968 | 0.22
Bunch number | 50 | 412 | 5100
Beam current (mA) | 16.6 | 19.2 | 53.9
SR power /beam (MW) | 51.7 | 32 | 1.9
Bending radius (km) | 6.1 | 11 | 11
Momentum compaction (10-5) | 3.4 | 1.14 | 1.14
IP x/y (m) | 0.8/0.0012 | 0.171/0.002 | 0.171 /0.002
Emittance x/y (nm) | 6.12/0.018 | 1.31/0.004 | 0.18/0.0037
Transverse IP (um) | 69.97/0.15 | 15.0/0.089 | 5.6/0.086
x/y/IP | 0.118/0.083 | 0.013/0.083 | 0.004/0.039
RF Phase (degree) | 153.0 | 128 | 135
VRF (GV) | 6.87 | 2.1 | 0.049
f RF (MHz) (harmonic) | 650 | 650 | 650
Nature z (mm) | 2.14 | 2.72 | 3.9
Total z (mm) | 2.65 | 2.9 | 4.0
HOM power/cavity (kw) | 3.6 (5cell) | 0.41(2cell) | 0.11(2cell)
Energy spread (%) | 0.13 | 0.098 | 0.037
Energy acceptance (%) | 2 | 1.5 | 
Energy acceptance by RF (%) | 6 | 2.1 | 0.65
n | 0.23 | 0.26 | 0.16
Life time due to beamstrahlung_cal (minute) | 47 | 52 | 
F (hour glass) | 0.68 | 0.96 | 0.99
Lmax/IP (1034cm-2s-1) | 2.04 | 2.0 | 1.03
Bunch lengthening ~1.38
Luminosity drop: ~27%
7000