## Slide 5
Curiosity Rover

## Slide 6: 上述应用有何相同的地方？
都利用粒子与物质的相互作用
基于上述物理的应用有以下范围：
  基础研究
  医疗成像
  治疗手段
  工业生产
  等…
MC模拟是这些领域中必不可少的手段
Geant4是可使用的软件之一，也是使用最广泛的一种

## Slide 7: 粒子在对撞机中是什么样的？

## Slide 8: 去掉CG动画，这个过程是？

## Slide 10: Geant4 documentation
For a complete documentation set go to: http://geant4.web.cern.ch/geant4/
  installation, tutorials and examples
  Class diagrams and Class Documentation
  Useful links
课程网站：
  PhysicsReferenceManual.pdf
  BookForAppliDev.pdf
  BookForToolDev.pdf
  BookInstalGuide.pdf
  …

## Slide 11: Geant4: Installation and Examples
Already installed Geant4 in teaching server:/home/sw/geant4
Source code: /home/sw/geant4.9.6.p01.tar.gz installation: read geant4.9.6.p01/cmake/INSTALL.g4cmake
Examples: /home/sw/geant4.9.6.p01/examples
  Novice/Simple: trivial detector with non-interacting particles
  Novice/Detailed: complex detector with full physics
  Extended/Advanced Examples
Run examples procedure:
  export G4WORKDIR=$HOME/example
  source /home/sw/geant4/geant4make.sh
  copy the example directory (N01) to your working directory ($HOME/example)
  cd $HOME/example/N01
  make
  view README and run: ../bin/Linux-g++/exampleN01

## Slide 12: 怎么做一个Geant4应用？

## Slide 13: 怎么做一个Geant4应用？

## Slide 14: 怎么做一个Geant4应用？

## Slide 15: 怎么做一个Geant4应用？

## Slide 16: 怎么做一个Geant4应用？

## Slide 17: Geant4
Geant4只是一个工具包 Toolkit，不是一个真正能运行的“程序”
用户需要根据自己的需求添加代码，进而生成一个应用程序
这种方式大大提高了Geant4的灵活性，当然也增大了用户编码工作。
这也就意味着需要更深入的学习才能掌握，仅仅靠本堂课就能掌握是几乎不可能的。

## Slide 18: 一起来做一个Geant4应用
Application就是我们要解决的问题。

## Slide 19: 一起来做一个Geant4应用

## Slide 20: 怎么做一个Geant4应用？

## Slide 21: 怎么做一个Geant4应用？

## Slide 22: 怎么做一个Geant4应用？

## Slide 23: 怎么做一个Geant4应用？

## Slide 24: 一个Geant4的程序是什么样

## Slide 25: 一起来做一个Geant4应用
Application就是我们要解决的问题。

## Slide 26: 物理过程－挑选演员

## Slide 27: 物理过程
要模拟真实的物理，必须首先知道粒子在物质中哪些相互作用是最主要的，或者说哪些物理过程是重要的。Geant4提供了7大类物理过程描述粒子与物质的相互作用。$G4INSTALL/data目录存放物理模型的数据

## Slide 28: 物理过程
Electromagnetic ：电磁相互作用过程
Hadronic : 强子相互作用过程(纯强子、辐射衰变、光电-核)
Decay : 衰变过程
Photolepton-hadron ：光轻子与强子的相互作用过程
optical ：光学过程
Parameterization ：参数化过程 （即fast simulation）
Transportation ：输运过程
http://geant4.web.cern.ch/geant4/UserDocumentation/UsersGuides/ForApplicationDeveloper/BackupVersions/V10.1/html/ch02s05.html

## Slide 29: 负责物理过程的程序文件

## Slide 30: PhysicsList.cc

## Slide 31: 物理过程的添加
void ExN01PhysicsList::ConstructProcess()
{
AddTransportation(); //添加输运过程
}
void ExN02PhysicsList::ConstructProcess()
{
AddTransportation(); //添加输运过程
//添加电磁过程，自定义，
//见void ExN02PhysicsList::ConstructEM()
ConstructEM();
//添加一般过程(实际上是衰变过程)，自定义，
//见void ExN02PhysicsList::ConstructGeneral()
ConstructGeneral();
}

## Slide 32: 粒子定义(1)
首先要定义粒子，即模拟中可能产生的各种粒子
Geant4提供了各种类型的粒子：
1.普通粒子：如电子、质子、光子等
2.共振态粒子：寿命短，如矢量介子等
3.核子：如氘核、氦核及重离子等
4.夸克、胶子等
定义的附带了粒子的各种信息：如名称、质量、电荷、自旋、寿命、衰变道等

## Slide 33: 粒子定义(2)
Geant4中粒子分以下六大类
lepton
meson
baryon
boson
shotlived
ion

## Slide 34: 粒子定义(3)
PhysicsList中定义粒子
在ConstructParticle()函数中定义
void ExN01PhysicsList::ConstructParticle()
{
G4Geantino::GeantinoDefinition();//定义geantino
G4Proton::ProtonDefinition();//定义质子
G4Positron::PositronDefinition();//正电子
G4MuonPlus::MuonPlusDefinition();//μ+
G4AntiNeutrinoE::AntiNeutrinoEDefinition();//反电子中微子
...
}
但是如果过程复杂，需要定义的粒子非常多，需要有更方便的定义方法

## Slide 35: 粒子定义(4)
void ExN01PhysicsList::ConstructParticle()
{
ConstructLeptons();//构造轻子
ConstructBosons(); //构造玻色子
...
}
void ExN01PhysicsList::ConstructLeptons()
{
// 定义所有轻子
G4LeptonConstructor pConstructor;
pConstructor.ConstructParticle();
}
void ExN01PhysicsList::ConstructBosons()
{
// 定义所有玻色子
G4BosonConstructor pConstructor;
pConstructor.ConstructParticle();
}
...
除了轻子、玻色子还包括：
G4MesonConstructor
G4BaryonConstructor
G4IonConstructor
G4ShortlivedConstructor
如果对过程中可能需要的粒子不确定，可以用这种办法把所有粒子都构造出来。

## Slide 36: 几何定义－搭建舞台

## Slide 41: 负责几何过程的程序文件

## Slide 42: Detector Construction.cc

## Slide 43: 构建舞台中… Construct()…

## Slide 44: 购买材料中…DefineMaterial
两种购买方法：
  买回氢气氧气自己合成水 G4_H, G4_O
  直接买水 G4_Water
合成方法有很多种：按质量混合，按mol混合，按化学组分混合…
http://geant4.web.cern.ch/geant4/UserDocumentation/UsersGuides/ForApplicationDeveloper/BackupVersions/V10.1/html/ch02s03.html

## Slide 45: 购买材料…

## Slide 46: 选导火索

## Slide 47: 负责点火的程序文件

## Slide 49: 有了舞台，演员，群演，还需要？
摄像和记录 （sensitive Detector）
剧本 （G4Run，G4Step，G4Track…）
后期剪辑 （Root，统计）
我们先把戏看完

## Slide 50: 运行ExampleB5
如何编译，参考G4文档
编译结束后输入 ./exampleB5即可运行。

## Slide 51: Example B5
描迹仪：
15 竖条塑料闪烁体
漂移室：
5个Ar气层
漂移室：
5个Ar气层
描迹仪：
25 竖条塑料闪烁体
电磁量能器：三维放置的CsI晶体
强子量能器：三维放置的铅＋塑料闪烁体
偏转磁场

## Slide 52: /run/beamOn 1

## Slide 53: Example B5

## Slide 54: Example B5

## Slide 55: Example B5

## Slide 56: Example B5

## Slide 57: Example B5

## Slide 58: Example B5

## Slide 59: 练习
跑起来...
打开exampleB5的源程序，尝试：
  添加了什么物理过程？
  定义了哪些材料，对应的几何结构是如何定义的？
  在哪里定义入射粒子的方向／能量／种类？（源程序和mac文件中）

## Slide 60: 练习
修改exampleB5的源程序，尝试：
  修改成别的物理过程。（在Geant4网页上查找还有哪些预定义的物理过程）再运行一次看看有什么区别，为什么？
  修改入射粒子的方向／能量／种类？（比如e-改为e+／p／pion等，看看有什么区别，并理解一下为什么）
  修改探测器的结构与尺寸。（在arm1前臂的丝室后方再加入一个TOF）

## Slide 62: Geant4 EM package

## Slide 63: Gamma & electron trasportation

## Slide 64: Geant4 EM packages
G4EmLivermorePhysics
G4EmLivermorePolarizedPhysics
G4EmLowEPPhysics
G4EmPenelopePhysics
G4EmStandardPhysics
G4EmStandardPhysicsSS
G4EmStandardPhysicsWVI
G4EmStandardPhysics_option1
….

## Slide 65: 尝试：
在Geant4的安装源程序中查找任意一个电磁物理过程
尝试完成下表： （物理过程练习.xls）