## Slide 1: WCDA模拟重建软件现状
吴含容、姚志国、李会财、王晓洁、查敏
曹鑫坤、潘思杨、赵衍运
高能所、北京邮电大学
2018年LHAASO峨眉合作组会

## Slide 2: 内容
G4wcda全模拟现状
WCDA重建进展
下一步计划
下一步计划

## Slide 3: WCDA模拟软件: G4WCDA
Based on Geant4 code
Version 1.  version 2.
Geometry
  WCDA experimental hall + detector setting
Physics
  Defined particles: e+, e- , gamma, muon+, …
  Interaction process: EM,Cherenkov light
Analysis
  The user can calculate the PE signal in PMT
Visualization
  The user can be able to visualize the geometry and the track of the particles.

## Slide 4
工程阵列模拟检验---单路计数率模拟结果

## Slide 5: Update: Hits Stream
4 kinds of hits:
  Ghit: generator hit;
  Chit: cell hit;
  Dhit: detector hit;
  Fhit: final hit.
Hit stream:
  In: a batch of hits;
  Out: a hit.
Storage & buffering:
  ROOT tree
Corsika数据的随机读取程（CorsikaReader）
Hit流处理程序包（HitsReader）；
命令行解析、控制参数和数据库调用程序包（OptParser）。
解决了内存耗尽
优化中间结果的存储
易于探测器真实化
简化各类探测器的统一模拟。
Example: version >2.0

## Slide 6: User: how to run and output
KEY: TTree t_runh;1 Run Header
KEY: TTree t_evth;1 Event Header
KEY: TTree t_hits;1 Hits
*******************************************
*Tree :t_hits : Hits
********************************************
*Br 0 :iddet : iddet/I *Br 1 :v : v[4]/F *Br 2 :weight : weight/F
*******************************************
…
…
BatchSize = ”5000”
WorldX = ”180| unit=m”
worldY = ”180| unit=m”
…
…
User attentation  setting.conf
#include “g4setting.config”
#include “geom.conf”

## Slide 7
G4wcda_v.1 .vs. G4wcda_v.2

## Slide 8
Status:
  Geant4 version update to 4.10.3.3 (done @ 14/01/2018)
  /afs/ihep.ac.cn/users/y/ybjx/anysw/sl5_ia64_gcc48/external/enva.sh
WCDA 实验新几何的更新 （完成）
Geant4中的一些具体调用过程的的更新 （正在进行中）

## Slide 9: WCDA的预处理，重建软件
On line Pre-reconstruction:
  Npmt12 during any 250 ns, the array is triggered;
  Noise trigger can be depressed to a level of <3.5 kHz.
  Noise filtering;
Reconstruction:
  Core reconstruction:重心法、分区法、高斯分布法，
  Direction reconstruction ：锥面修正后的平面拟合
  输出参量：方向，能量、成分相关参量。

## Slide 10: 快速遍举法
Noise trigger can be depressed to a level of <3.5 kHz.
Noise can be depress to 40/event

## Slide 11
  CNN是一种数据驱动的算法，数据和计算力是CNN的关键。基于大量数据，CNN利用反向传播算法优化网络中的参数，自动学习到输入数据的特征表达，避免了显示地设计和提取特征的过程。
  15757个事例，随机选取10000个事例进行实验，按照8:1:1的比例分为训练集、验证集和测试集。
在(x,y,t)三维坐标系下，借鉴图像实例分割的思路，通过粒子邻域内的空间结构，对粒子类别进行判断。
共训练了50轮次，总共19个小时。橙色曲线为训练集Accuracy，灰色曲线为验证集Accuracy，可以发现模型很快收敛。
选择在验证集Accuracy最高的模型，对测试集中1000个事例进行测试，总共需要11s左右,平均每秒处理91个事件。
实验机器配置信息 | 
CPU | Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
内存 | 32G
GPU | GeForce GTX TITAN
WCDA信号监测--基于CNN的分割方法概述

## Slide 12
结果
Notes: 信号数较少

## Slide 13: 噪声去除和真实信号保留
测试集所有粒子统计结果
  Accuracy=96.27% Precision=96.94% Recall=97.07%

## Slide 14: Direction reconstruction： 前锋面拟合
簇射前锋面到达阵列时，
第i个fired PMT 的坐标为(xi, yi, ti)
未知参量(L, M, T0) L=sinθcosφ, M=sinθsinφ,
Plana fitting：
Conical fit：

## Slide 15: Core reconstruction
Center of Gravity is initial seed;
NKG function is analytical function, in principle it is closely related with direction.(xc, yc, θ, φ)
different experiments use different NKG-like or nkg-modified functions;
AGASA
AGRO-YBJ BigPad data

## Slide 16: Reality: approximation in detector plane
4m for Emedian around 1-2 TeV
(A,B,C,D) optimize for Gamma showers;

## Slide 17: 芯位和方向重建精度
Principle: different weight according (PE,R)
Problem: A balance between the resolution and Q ?

## Slide 18: outlook
Standard-alone 基于GEANT4.90 G4wcda全模拟软件已在小组内发布并使用。
当前的工作状态是正在升级到GEANT4.10 版本和软件框架的移植。（吴含荣）
Mass production of MC data for G4WCDA with 8’’ PMT （ 20’’ PMT）; （吴含荣）
Standard-alone 重建软件也基本完成，正在优化高噪声下的G/P区分。（查敏、王晓洁）
重建下一步的工作主要包括形成一个统一的程序、算法的更新，软件框架的移植。（查敏、王晓洁）
¼阵列数据的离线触发和噪声过滤的实验数据实现（姚志国、王晓洁）
¼阵列数据的重建分析、开展模拟和数据的计较，基于CRAB，月影研究理解探测器的性能。（王岩谨，高博….）

## Slide 19: backup

## Slide 21
Z
20cm concrete
Z=0
7.3m(small) or 5.7m(big)
1.3m
4.4m
World: 350m X 300m X 25m
挡水层：
30cm（上底）
60cm（下底）
程序中：60cm宽
地面以上外墙的高度（地面以上，大、小水池）均是1.3米，厚度30cm,几何设置为Box，材料为混凝土Concrete，地面到屋顶的距离分别为7.3米（小水池）、5.7米（大水池）。
挡水层（地面以下）5米高，几何设置为梯形台，下底（60cm厚）、上底（30cm厚），材料为混凝土Concrete。
池间距设置为2米。

## Slide 22: 在线快速重建方法的研究
快速遍举法：

## Slide 23: Trigger Clusters & Trigger Pattern
Subdivided into 81 half-overlapped “trigger clusters”;
Each trigger cluster governs 664 =144 cells;
When number of fired PMTs in any trigger cluster 12 during any 250 ns, the array is triggered;
Noise trigger can be depressed to a level of <3.5 kHz.
This scheme has many advantages such as scalability.