## Slide 1: CMS-GEM探测器前端电子学板GEB 的设计和生产
薛志华，班勇， 北京大学，2018年6月28日
CMS-GEM读出电子学介绍
GEB2/1前端读出板设计
工作进度计划

## Slide 2: CMS-GEM探测器结构和安装
Triple-GEM detector
一对GEM 探测器组装成一个super chamber。受内圈机械支撑结构所限，有长、短两种super chamber以最大限度扩展探测器有效区域，依次安装在CMS端部内圈。

## Slide 3: CMS-GEM探测器前端电子学
On Detector Off Detector
VFAT3
(front end ASIC)
GEB
(GEM Electronics Board)
Opto Hybrid
(FPGA / GBTs)
Backend Electronics

## Slide 4: a. 前端专用集成电路(VFATx)
专用集成电路是定制设计的128通道ASIC电路
电极上的小电荷信号通过前端ASIC电路放大、数字化和进一步处理
HV3b_V3 Hybrid Board with Series Resistors at Channels

## Slide 5: b. Opto-Hybrid板(OH)
任务: 同步VFAT3芯片发送的数据，零抑制触发数据，编码数据并通过光链路将它们发送到触发电子设备。
OH板(V1: Spartan-6, GE21:Artix-7 FPGA）
VFAT触发单元输出9对差分信号
  8比特数据:data[8..1]
  1个选通脉冲信号:strobe
VFAT通讯E-port有3对差分信号
  接收时钟:RDCLK
  接收数据:RXD
  发送数据:TXD
VFAT复位信号
  LVCMOS电平的信号:RESET
VFAT与OH板的连接：

## Slide 6: c. GEM电子学板(GEB)
GEB是大面积8层电子板，全部由深圳鑫诺捷公司生产。
第一圈GEM探测器GE1/1 GEB由布鲁塞尔大学设计，北大负责生产、测试
第二圈GEM探测器GE2/1 GEB将全面由北大负责设计、生产、测试
GEB11板，v1，2015年01月
GEB是GEM探测器读出系统设计中的关键元件，主要有三个功能：
  1. 在前端VFAT和OH板之间传输电信号；
  2. 分配功率；
  3. GEB被放置在GEM读出板的顶部，对探测器提供电屏蔽。

## Slide 7: GE2/1 GEB板设计
原理图：
  电源及检测、信号传输
PCB尺寸与形状
  根据安装位置的不同，符合读出板设计要求
一个探测器分成4块GEB板，M4宽度比较大，或分为2块
每个GEB板连接：
  12个VFAT
  1个OH板
电源：
  2个FEAST提供VFAT电源
  3个FEAST提供OH板电源
  每个电源提供一个电流状态信号给OH板

## Slide 8: 每个GEB板的工作内容：
1.电源设计与VFAT复位；
  为12个VFAT和1个OH板提供电源
  提供每个电源的电流状况给OH板检测
  OH板RESET复位VFAT初始化状态（LVCMOS信号）
2. OH板与VFAT的通讯通过VFAT的E-port实现；前端电子学触发信号从VFAT的触发单元（Trig Unit）传输到OH板；（SLVS信号）
  高速电路（320MHz）信号完整性问题
3. GEB被放置在GEM读出板的顶部，对探测器提供电屏蔽

## Slide 9: 电源设计：
size: 44 l x 17 w x 9.4 h (CLP)
10-12V input
1.0V, 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V etc. output
cooling through board !
< 4A
2路FEAST电源供给VFAT
  ~3A@1.2V
3路FEAST电源供给OH(Artix-7)
  VOH1 --- 2~3A@1.5V
  VOH2 --- ~0.546A+1.1A@1.8V
  VOH3 --- 1~1.2A@2.5V

## Slide 10
1路VFAT电源及电源电流监测信号
  3A@1.2V
1路OH板电源及电源电流监测信号
  2~3A@1.5V ~0.546A+1.1A@1.8A 1~1.2A@2.5V
VFAT复位信号：由于RESET信号为LVCMOS电平（比SLVS信号大），布线例外处理。

## Slide 11: OH板与VFAT的连接
每个OH板有2个160-pin samtec连接器，可连接12个VFAT
每个VFAT有1个100-pin panasonic连接器

## Slide 12: 例：GE2/1 GEB M1布线:
布线区域
  12个VFAT与1个OH板连接
  5个电源：2个FEAST提供VFAT电源，3个FEAST提供OH板电源，每个电源提供一个电流状态信号给OH板
切割区域（No Routing area）
  VFAT输入切槽、圆孔、矩形切槽等
SLVS差分信号布线问题：
传输路径布线特性阻抗匹配、反射、损耗、抖动
串扰（信号&信号，信号&电源）
处理：
PCB阻抗板（Si9000计算）
电源、LVCMOS信号
PCB布线设计要求：
1. 所有差分信号: SLVS
  特性阻抗100欧姆
  P&N 等长度
2. RESET信号: LVCMOS (1.2V)
  远离SLVS
Notes: 切槽：slot

## Slide 13: 叠层设置
 | GEB11 |  | GEB21 | 
L1 | TOP | 35um | TOP | surface mount components &DGND
DIELECTRIC |  | 160um |  | 
L2 | SIGNAL1 | 35um | SIGNAL1 | 
DIELECTRIC |  | 160um |  | 
L3 | SHIELD1 | 35um | DGND | DGND
DIELECTRIC |  | 160um |  | 
L4 | SIGNAL2 | 35um | POWER | DVDD VFATd, 1v2avfat, 1v2dvfat 1v0doh, 1v2doh, 1v5doh 1v8doh, 2v5doh…
DIELECTRIC |  | 160um |  | 
L5 | SHIELD2 | 35um | AGND | VFATAGND LVCMOS
DIELECTRIC |  | 60um |  | 
L6 | POWER | 35um | DGND | DGND
DIELECTRIC |  | 60um |  | 
L7 | GND | 35um | SIGNAL2 | 
DIELECTRIC |  | 60um |  | 
L8 | BOTTOM | 35um | BOTTOM | DGND
信号层
铺地

## Slide 14: 叠层设置参数：

## Slide 15: 布线：特性阻抗
差分对线特性阻抗计算模型
GEB11特性阻抗计算
阻抗与频率
D1影响

## Slide 16: GEB PCB层设计例：GE1/1
Gebv3在深圳鑫诺捷公司生产的最小的一块电路板各层设计图

## Slide 17
L1: TOP
顶层
安装组件&DGND

## Slide 18
L2：SIGNAL1
信号1层
差分信号&DGND

## Slide 19
L3：SHIELD1
屏蔽1层
DGND

## Slide 20
L4：SIGNAL2
信号2层
差分信号&DGND

## Slide 21
L4红色框局部

## Slide 22
L5：SHIELD2
屏蔽2层
DGND

## Slide 23
L6：POWER
电源层
DVDD
VFAT3D
1V2DVFAT3
1V2AVFAT3
VFAT4D
1V2DVFAT4
1V2AVFAT4

## Slide 24
L7：GND
地
DGND
VFATAGNG3
VFATDGNG3
VFATAGNG4
VFATDGNG4

## Slide 25
L8：BOTTOM
底层
SHIELD NET

## Slide 26: 设计变化：读出板用采用柔性 PCB 连接 VFAT hybrids
三种方案：
目标：
减少硬接头数，使探测器运行更稳定
后果：
GEB上开槽扩大，造成走线困难，生产过程中板子平整度变差
建议：
采用不同型号接头，开槽尺寸不变
采用

## Slide 27: 工作进度计划：

## Slide 28: 谢 谢 ！