## Slide 1: LHAASO网络与数据传输运行情况
齐孟尧（qmy@ihep.ac.cn）
高能所-计算中心-网络组
LHAASO合作组会@西藏林芝
2018年10月8日

## Slide 2: Outline
LHAASO网络情况
  概述与网络管理规范
  观测基地
  测控基地
  LHAASO源数据传输情况
  部署架构
  传输效果
  总结

## Slide 3: LHAASO网络概述
LHAASO网络作为高能所整体网络的一部分

## Slide 4: LHAASO网络管理与地址规划
LHAASO网络采用统一的网络地址规划和网络管理规范
  外网段（电信和移动外网段）
    出口路由器外网IP，提供观测基地和测控基地访问外网服务
  ILO控制网段
    服务器远程控制网段（10.2.248-251.0/22）
  管理网段
    网络设备远程控制网段（10.2.254.0/24）
  公网服务DMZ网段
    数据传输服务器+网络管理服务器+其他公共服务器（202.122.37.0/27）
    服务器域名注册规则*.lhaaso.ihep.ac.cn(已建立lhaaso子域名)
  DAQ、慢控网段
    服务所在的网段（ 10.2.201-210.0/24）
  内部点对点连接地址段
    出口路由器和内网交换机点对点连接、VPN隧道点对点连接（ 10.2.0.1/30 ）

## Slide 5: LHAASO网络管理与地址规划
LHAASO网络采用统一的网络地址规划和网络管理规范
  计算环境
    登录节点：10.2.241-247.0/24
    计算节点：10.2.230-240.0/24
    存储节点：10.2.220-229.0/24
    ILO控制：10.2.248-251.0/22
    监控节点：10.2.211-215.0/24
    调度节点：10.2.216-219.0/24
    虚拟机：10.2.190-199.0/24
  观测基地临时办公区域
    10.2.100.0/24
  电子学系统（WR网络、内网）
    用户自行分配
    必须与园区网隔离

## Slide 6: LHAASO网络实施情况(I)
  LHAASO观测基地、测控基地和高能所之间通过VPN隧道的方式实现两两点对点互联
  LHAASO测控基地
  无线网络已覆盖（ SSID:IHEP、eduroam 和Guest ）
  覆盖范围
    3号楼餐厅、2号楼大会议室和装配大厅、3号楼物业办公室
    1号宿舍楼走廊和房间
  基地总体的弱电布线和网络
  方案已讨论确定

## Slide 7: LHAASO网络实施情况(II)
  LHAASO观测基地
  提供了DAQ服务器接入、数据传输、管理网络、控制网络和计算环境等服务
  临时搭建了DNS服务（202.122.37.12）
  防火墙目前收集规则和策略，待上架

## Slide 8: LHAASO源数据传输系统
目标
  将观测基地DAQ获取的实验源数据传输到高能所离线数据存储系统EOS上
架构

## Slide 9: LHAASO源数据传输流程
数据传输服务器挂载现场源数据磁盘阵列
功能流程

## Slide 10: LHAASO数据传输系统特点
多路径源扫描
  支持扫描多个DAQ磁盘阵列（目前只有一个）
  支持多流传输
  根据源文件大小、网络带宽情况可以灵活调整流数，使传输效率最大化
  支持源数据在线备份
  源数据在传输至高能所的同时，拷贝一份至在线存储设备中
  便于未来进行在线数据分析
  传输过程中使用缓存机制
  避免数据传输失败或者异常时的重复传输
  只需要从上一步的缓冲区中读取源文件
  每一步传输成功后，会将文件从上一步的缓冲区中清除

## Slide 11: LHAASO源数据传输效果
源数据存放路径
  /eos/lhaaso/experiment/ed/2018(年)/09(月)/27(日)/
开发部署了监控页面
  实时传输情况监视（目前~2-3个小时一个200MB左右的文件）
    http://spade.lhaaso.ihep.ac.cn/hourly_placements.html
  历史传输情况统计（每天的文件个数以及大小统计）
    http://spade.lhaaso.ihep.ac.cn/daily_placements.html

## Slide 12: 总结
LHAASO网络
  规划与实施都按照高能所网络的一部分进行
  观测基地网络
    已经提供使用（DAQ,数据传输，管理和控制网络等），运行良好
  测控基地
    无线网络已覆盖
    弱电承建方按照讨论后的方案实施中，待完成后，再进行网络部署
  更进一步的网络需求可以联系我们
LHAASO源数据传输系统
  从2018年2月6日开始，源数据从观测基地传至高能所，运行稳定
  目前传输的源数据总量大约为500GB
  下一步会将源数据写入磁带进行分级保存

## Slide 13
谢谢
Q&A