## Slide 1: 粒子物理卓越中心工作报告 （2017 ~ 2018年度）
伍灵慧
高能所 实验物理中心 软件组
2018-11-23

## Slide 2: 个人简介
2009 ~ 至今，高能所，副研究员
2007 ~ 2009，高能所，博士后
2002 ~ 2007，高能所，硕博连读，导师:王贻芳
1998 ~ 2002，清华大学工程物理系
2002
2006
2010
2014
2018
BESIII MDC设计建造
MDC测试, 运行, 优化
MDC 软件优化, 离线刻度, 性能研究, 老化研究, 数据质量检查
BESIII上CGEM软件研究
CGEM测试运行
CMS HGCAL软件
D0->Kkpipi 分析

## Slide 3: 承担的任务
BESIII上CGEM软件研究
  探测器模拟
  刻度校准
  软件发布和CVS管理
  宇宙线测试数据分析
BESIII上MDC相关工作
  数据质量检查
  数据刻度和性能研究
  性能数据整理和文章撰写

## Slide 4: CGEM软件研究
漂移室内室老化，CGEM探测器是重要的升级方案
任务特点：时间紧，人力少，难度大（很多问题首次面临）
  已运至高能所，计划年底进行宇宙线测试，可能明后年安装
参与数据处理软件工作
协调软件合作 （与王亮亮）
  与INFN、Indiana大学的合作
分工 | 主要参与者
重建 | 王亮亮，黄震
模拟 | 伍灵慧，赵静宜 苗楠楠，王亮亮
刻度校准 | 伍灵慧，郭方毅
宇宙线数据分析 | 郭爱强，王亮亮，伍灵慧
软件发布 | 王亮亮，伍灵慧
CVS管理 | 伍灵慧

## Slide 5: 软件整体进展及计划
2018
2019
数字化模型及软件开发
数字化初步tuning
主要算法基本完成
优化寻迹，开发micro-TPC模式重建
Alignment研究
结合宇宙线数据深入研究
宇宙线测试准备及数据分析
模拟
重建
刻度
宇宙线测试
刻度预研究
遇到了很多困难，找到了解决办法，总体进展良好

## Slide 6: 数字化关键问题 -- 漂移倍增
数字化：探测器响应的模拟
  入射径迹段着火读出条
漂移倍增模拟：复杂，耗时
  多种效应：扩散、洛伦兹角、雪崩
  全模拟非常耗时
研究方法
  Garfield模拟研究建立数字化模型
  在CgemBoss下开发数字化软件
  软件调试，与实验对比，优化模型
Garfield++模拟研究结果
将漂移倍增简化为3次抽样

## Slide 7: 数字化关键问题 -- 信号感应
经过多次尝试，解决了信号感应的模拟
  描述信号感应的Shockley-Ramo 理论
    i (t) = −qv · Ew (r)
  不同方法验证weighting field
  模拟并记录各种情况下的电流形状
  感应过程的建模
Step 1：求解Weighting field Ew(r)
构建几何
利用Ansys计算Ew(r)
GEM3
Multiplied electron
Step 2：模拟电流形状
Step 3：感应过程的数字化
（累加所有电子的感应电流得到读出条输出信号）
i
i+1
i-1
j
j-1
j+1

## Slide 8
数字化算法的实现
Track segment from Geant4
Ionization
Drift & multiplication in 3 Gem foils
Induction
Fired strips
开发了数字化软件
初步结果基本合理
n0 , f 0 , z0 , t0
n3 , f 3 , z3 , t3
ID, T & Q of fired strips
Cluster size
n1, f 1 , z1 , t1
n2 , f 2 , z2 , t2

## Slide 9: 重建刻度关键问题 -- mTPC读出
Charge centroid method
Micro-TPC method
阴极
GEM1
GEM2
GEM3
阳极读出
模拟读出
  Q ：电荷重心法重建cluster
  T ：micro-TPC方法重建径迹段
T1
T2
T3
T4
X
Micro-TPC方式重建
  利用时间信息及线性关系重建入射径迹段
  扩散效应，电容耦合效应等影响？
时间刻度
  T0
  Time walk
  读出条上传播时间

## Slide 10: CGEM离线校准
目的：修正位置偏差，提高动量分辨
难点：MDC的z向精度差，能否有效修正CGEM的z向偏移
研究方法
  Misalignment效应研究
  校准方法的toy MC研究
  宇宙线数据检验
Misalignment研究
Outer DC
CGEM-IT
Outer DC
CGEM-IT
x-y平面misalignment
z向misalignment

## Slide 11: MDC数据质量检查
有问题的前放
发现各种潜在问题，确保数据质量
  发现两块有问题的前放，通知硬件检查
  动量下滑问题
  增益问题
协助检查其它子探测器刻度问题
  TOF、Estime的时间对齐问题
  TOF bad run
  TOF时间谱的凸起
Run
Shift of Estime (ns)
束团间隔变化后的Estime偏移
动量下滑问题

## Slide 12: MDC数据刻度和性能研究
完成本年度BESIII数据的MDC刻度和性能分析
空间分辨
噪声本底
击中效率

## Slide 13: 漂移室性能数据整理
sP/P=0.53% @ 1GeV/c
P (GeV/c)
整理MDC各年度的数据，给出探测器性能，参与撰写BESIII探测器性能的文章
难点：运行参数多次调整，噪声本底变化大
  不同高压
  不同磁场
  不同工作气体
年份 | 高压 | 磁场 | 气体
2009 | 未优化 | 1.0 T | 标准
2012 | 优化 | 0.9 T | 加H2O
2018 | 优化 | 1.0 T | 加H2O
J/psi取数设置
Experiment | Spatial resolution(mm)
CLEOIII | 110
Babar | 125
Belle | 130
BESIII (2014) | 117
BESIII (2015) | 123
BESIII (2017) | 116

## Slide 14: 其他工作
实验中心新生的BESIII软件培训
学术交流
  先进气体探测器研讨会(做报告： CGEM探测器的数字化)
  全国粒子物理大会(做报告：CGEM探测器软件研究)
  威海南山清暑期学校 (介绍MDC的设计、建造和运行性能）
研究生培养
  黄震：CGEM寻迹算法研究
  苗楠楠：CGEM数字化研究
  郭方毅：CGEM软件
协助指导博士后：赵静宜

## Slide 15: 发表论文及争取经费情况
发表论文
  Garfield++ Simulation of the CGEM Detector for Digitization Model (准备投RDTM)
争取经费情况
  CGEM探测器数据处理的关键技术和性能研究，面上项目， 70万，课题负责人

## Slide 16: 下年度工作计划
CGEM软件：为运行取数做全面准备
  数字化tuning
  刻度校准软件开发
  Beam test数据分析及宇宙线测试
CMS升级项目的HGCAL软件研究
MDC运行取数的软件任务
谢谢！
HGCAL