## Slide 1: 高场超导磁体技术 进展及后续计划
徐庆金
加速器中心磁铁组
2018.12.26

## Slide 2: 提纲
TDR阶段需要解决的关键技术
本系统与其他系统接口需要解决的关键技术
5年后建设CEPC所需准备
加速器物理与硬件系统的接口
TDR阶段时间表

## Slide 3: TDR阶段需要解决的关键技术
新型超导材料（铁基等）研制及性能评价
大电流超导电缆研制（卢瑟福电缆、HTS电缆等）
高温/高场超导线圈及接头制作工艺
高温/高场超导磁体应力控制方法
高温/高场超导磁体失超保护方案
新型线圈及磁体结构探索

## Slide 4: 系统接口需要解决的关键技术
大型低温系统：4.2K，数十kW功率；国产化！
磁体内束流屏: 需承受高同步辐射热负载～30W/m

## Slide 5: 5年后建设CEPC所需准备及时间表
2023-24年建设CEPC，SPPC建设时间（如果建设的话）约为2038年？
与目前高场磁体技术研制时间表基本吻合：
2014-2018：概念设计及前期预研
2018-2023：新超导材料（铁基等）研制及性能提升；
高场试验磁体研制及新技术探索
2023-2028：新超导材料（铁基等）性能达到SPPC要
求；高场磁体技术达到SPPC要求
2028-2033：SPPC高场磁体样机研制及工业化准备
2033-2038：SPPC高场磁体批量生产

## Slide 6: 加速器物理与硬件系统的接口
二极磁体场强：baseline一期 12 T，二期20-24 T
二极磁体孔径：45 mm。
磁体外径：620 mm
二极磁体总长度：65.442 km
二极磁体曲率半径：10.4154 km
四极磁体孔径：45 (arc) – 60 (IP) mm

## Slide 7: TDR阶段时间表
2019：双孔径试验磁体最高场强提高至>12T; 完成铁基及ReBCO试验线圈>12T背景场下性能测试；完成HL-LHC CCT磁体样机研制及批量磁体制作的前期准备。
2020：完成一个场强>12T、场均匀度～10-3双孔径试验磁体研制; 完成HL-LHC CCT磁体第1～6个批量磁体的制作与性能测试。
2021：双孔径试验磁体最高场强提高至>14T; 完成铁基及ReBCO试验线圈>14T背景场下性能测试；完成HL-LHC CCT磁体第7～12个批量磁体的制作与性能测试。
2022：完成一个场强>12T、场均匀度～10-4双孔径试验磁体研制; 与CERN一起完成HL-LHC CCT磁体的系统安装及相关后续工作。
2023：双孔径试验磁体最高场强提高至>16T; 完成铁基及ReBCO试验线圈>16T背景场下性能测试，最高场达到19T；

## Slide 8: 谢谢！多批评指正！