## Slide 1: CEPC_RP_TDR 讨论会
马忠剑，张清江，李楠，丁亚东，阎明洋
2018-12-26

## Slide 2: 辐射防护系统CDR报告中的内容
4. CEPC Collider & 5. CEPC Booster
Synchrotron Radiation
7. Systems Common to CEPC Accelerators
Radiation Protection
10. Environment, Health and Safety Considerations

## Slide 3: 1. TDR阶段需要解决的关键技术
辐射场特性研究
  120/175GeV电子与束流管材料相互作用的瞬时/感生剂量特性
  隧道内辐射热点的的辐射场特性
  束流垃圾桶的屏蔽设计
被动式剂量仪剂量测量方法研究
  隧道内辐射热点位置，工作场所/环境
瞬时剂量率仪器的性能研究
  自行研制→国内采购
放射性流出物，环境介质测量方法研究
  排放气体，冷却水
辐射屏蔽计算，是否考虑未来SPPC的防护设计？
安全联锁系统部分，由俊刚/加速器控制组负责，未列出。重要！
Notes: 辐射热点：注入、准直、垃圾桶等；以及建筑结构中的防护问题；

## Slide 4: 2. 本系统与其他系统接口需要解决的关键技术，与探测器硬件系统的接口
辐射防护屏蔽计算所需参数：
  束流损失参数（全环，注入，准直，垃圾桶）
  目前，弧区的剂量根据束流寿命及存储的粒子数计算得到
与探测器交界处的防护
  MDI中的防护
辐射对敏感材料的辐射损失问题
  如（永磁）磁铁铁芯/线圈；目前，耐受剂量以LEP的调研报告基准
基建中的防护问题
  如束调管与加速器隧道之间的屏蔽；探测器本地站/控制室与隧道之间的防护等；关系到厚度的优化；束流源项？

## Slide 5: 3. 如果5年后开始建设CEPC，按优先级排列需要解决的技术问题
CEPC对周围环境（土壤、地下水、空气）、公众的影响评估
工作场所、环境、放射性流出物的剂量准确可靠监测问题
PPS系统分区，联锁，巡更的设置等
隧道内辐射热点的辐射源项及屏蔽优化
建筑结构中存在的防护问题，如隧道内本地站、束调管与隧道，探测器本地站与隧道等
与探测器交界处的防护/辐射对敏感材料的辐射损失问题？？？
Notes: 未来防护管理问题：国际合作科研人员的防护分类管理问题

## Slide 6: 4. 加速器物理与硬件系统的接口
在第2项中已提出
磁铁/MDI接口？

## Slide 7: 5. TDR研究阶段各系统时间表
年份 | 工作计划
2019年度 | 120/175GeV电子与束流管材料相互作用的瞬时/感生剂量特性 已有中子/γ剂量率探测器性能研究；
2020年度 | 辐射热点处的防护初步设计；建筑结构中的防护问题研究 被动式剂量议的剂量监测与对比研究
2021年度 | 1. CEPC对周围环境、公众的影响评估 2. 环境介质测量方法研究
2022年度 | 编写TDR报告

## Slide 8: End