## Slide 1: CMOS Pixel Sensor设计讨论
卢云鹏
高能所/实验物理中心
2019-1-4

## Slide 2: Pixel design variants （2018-11-23）
0.5
8.2
mm
1.7
mm
5.1 mm
.5
BK1
BK3
BK4
BK2
PE1
PE3
PE4
PE2
Sector 0
Sector 1
Sector 2
Sector 3
Sector | Diode | Front-end | Pixel digital | Pixel layout
0 | 2 + 2 μm/ 2 + 3 μm | FPN优化 (FE_V0) | 最小修改 (DGT_V0) | 16×25 μm2
1 | 2 + 2 μm | 面积优化 (FE_V1) | 最小修改 (DGT_V0) | 16×？ μm2
2 | 2 + 2 μm | FPN优化 (FE_V0) | 功能定制 (DGT_V1) | 16×？ μm2
3 | 2 + 2 μm | 面积优化 (FE_V1) | 功能定制 (DGT_V1) | 16×20 μm2
Sector0
  确保模拟前端的性能
  确保pixel digital的兼容性和功能完整
  比较不同diode设计
Sector 1
  模拟前端面积优化的效果
Sector2
  Pixel digital与模拟前端的兼容性
Sector3
  追求最小面积
为了方便，命名模拟前端FE_V0/1，像素数字DGT_V0/1

## Slide 3: FE_V0的设计结果
16微米高，17微米宽
  Diode采用2+2um
  输入P管衬底接VDD
  Cs电容减小
FE_V1的宽度缩小到15um？
  进一步缩小layout主要依赖减小MOS管尺寸

## Slide 4: DGT_V0的设计结果
16微米高，9微米宽
  PULSE和MASK控制位
  模拟和数字Pulse test
  Strobe全局时间窗
  RS_latch寄存器
  低电平reset和全局reset
  输出使能开关
DGT_V1的功能定义 （宽7-8um）
  PULSE和MASK控制位
  模拟和数字Pulse test
  Strobe全局时间窗
  RS_latch寄存器 -> DFF寄存器
  低电平reset和全局reset
  输出使能开关
DGT_V2的功能定义（宽5um）
  PULSE和MASK控制位
  模拟和数字Pulse test
  Strobe全局时间窗
  RS_latch寄存器
  低电平reset和全局reset
  输出使能开关

## Slide 5: DGT_V1的顶层原理图 (V2相同)
MASK_EN_s
PULSE
RS_latch_s

## Slide 6: MASK_EN_s (V1/V2相同)
D-latch

## Slide 7: RS_latch_s (DGT_V1)

## Slide 8: RS_latch_s (DGT_V2)
DFF

## Slide 9: Pixel design variants
0.5
8.2
mm
1.7
mm
5.1 mm
.5
BK1
BK3
BK4
BK2
PE1
PE3
PE4
PE2
Sector 0
Sector 1
Sector 2
Sector 3
Sector | Diode | Front-end | Pixel digital | Pixel layout
0 | 2 + 2 μm | FE_V0 | DGT_V0 | 16×26 μm2
1 | 2 + 2 μm | FE_V0 | DGT_V1 | ？16× 24 μm2
2 | 2 + 2 μm | FE_V0 | DGT_V2 | ？16× 22 μm2
3 | 2 + 2 μm | FE_V1 | DGT_V2 | ？16×20 μm2
 | MASK_EN (MOS个数) | PULSE （MOS个数） | RS_latch_new（MOS个数） | Layout (um2)
DGT_V0 | 31（其中16个8u或者6u） | 13 | 18+1 | 16*9
DGT_V1 | 16（其中8个8u或者6u） | 13 | 26+1 | 16*7(8)
DGT_V2 | 16（其中8个8u或者6u） | 13 | 14+1 | 16*5
MOS管数量的变化
问题：为什么MASK_EN的D-latch用8u和6u的管子？能缩小不