## Slide 1: IO RING
Seal Ring
  外边沿尺寸10.4mm*6.1mm
  右下角DI_CHIP2，1mm*1.4mm
  根据TS18_Seal_ring_CIS修改（反角圆弧用直角代替）
IO_PAD种类
  DVDD_P/DVSS_P，AVDD_P/AVSS_P
  DPAD_IN_PD, DPAD_IN_PU（输出使能低有效，置高）
  DPAD_OUT（输出使能低有效，置低）
  APAD_IO
  APAD_NEGTIVE
  Pitch：120 um
位置规划
  与Seal Ring间距>87
  上边：47个； 左边：81个； 下边：35个

## Slide 2: IO RING （TOP）
PAD编号（从右往左） | 信号名称 | 方向 | 极性 | PAD类型
1 | AVDD |  |  | AVDD_P
2 | AVSS |  |  | AVSS_P
3 | DVDD |  |  | DVDD_P
4 | DVSS |  |  | DVSS_P
5 | MATRIX_DOUT<15> | OUT | 正 | DPAD_OUT
6 | MATRIX_DOUT<14> | OUT | 正 | DPAD_OUT
7 | MATRIX_DOUT<13> | OUT | 正 | DPAD_OUT
8 | MATRIX_DOUT<12> | OUT | 正 | DPAD_OUT
9 | DVDD |  |  | DVDD_P
10 | DVSS |  |  | DVSS_P
11 | MATRIX_DOUT<11> | OUT | 正 | DPAD_OUT
12 | MATRIX_DOUT<10> | OUT | 正 | DPAD_OUT
13 | MATRIX_DOUT<9> | OUT | 正 | DPAD_OUT

## Slide 3: IO RING （TOP）
PAD编号（从右往左） | 信号名称 | 方向 | 极性 | PAD类型
14 | MATRIX_DOUT<8> | OUT | 正 | DPAD_OUT
15 | DVDD |  |  | DVDD_P
16 | DVSS |  |  | DVSS_P
17 | MATRIX_DOUT<7> | OUT | 正 | DPAD_OUT
18 | MATRIX_DOUT<6> | OUT | 正 | DPAD_OUT
19 | MATRIX_DOUT<5> | OUT | 正 | DPAD_OUT
20 | MATRIX_DOUT<4> | OUT | 正 | DPAD_OUT
21 | DVDD |  |  | DVDD_P
22 | DVSS |  |  | DVSS_P
23 | MATRIX_DOUT<3> | OUT | 正 | DPAD_OUT
24 | MATRIX_DOUT<2> | OUT | 正 | DPAD_OUT
25 | MATRIX_DOUT<1> | OUT | 正 | DPAD_OUT
26 | MATRIX_DOUT<0> | OUT | 正 | DPAD_OUT

## Slide 4: IO RING （TOP）
PAD编号（从右往左） | 信号名称 | 方向 | 极性 | PAD类型
27 | DVDD |  |  | DVDD_P
28 | DVSS |  |  | DVSS_P
29 | CA<8> | IN | 正 | DPAD_IN_PD
30 | CA<7> | IN | 正 | DPAD_IN_PD
31 | CA<6> | IN | 正 | DPAD_IN_PD
32 | CA<5> | IN | 正 | DPAD_IN_PD
33 | DVSS |  |  | DVSS_P
34 | CA<4> | IN | 正 | DPAD_IN_PD
35 | CA<3> | IN | 正 | DPAD_IN_PD
36 | CA<2> | IN | 正 | DPAD_IN_PD
37 | CA<1> | IN | 正 | DPAD_IN_PD
38 | DVDD |  |  | DVDD_P
39 | DVSS |  |  | DVSS_P

## Slide 5: IO RING （TOP）
PAD编号（从右往左） | 信号名称 | 方向 | 极性 | PAD类型
40 | CA<0> | IN | 正 | DPAD_IN_PD
41 | CA_EN | IN | 正 | DPAD_IN_PD
42 | DIGSEL_EN | IN | 正 | DPAD_IN_PD
43 | ANASEL_EN | IN | 正 | DPAD_IN_PD
44 | DVDD |  |  | DVDD_P
45 | DVSS |  |  | DVSS_P
46 | AVDD |  |  | AVDD_P
47 | AVSS |  |  | AVSS_P

## Slide 6: IO RING （LEFT）
PAD编号（从上往下） | 信号名称 | 方向 | 极性 | PAD类型
1 | AVDD |  |  | AVDD_P
2 | AVSS |  |  | AVSS_P
3 | AOUT | OUT | 正 | APAD_IO
4 | PDB | IN | 正 | DPAD_IN_PD
5 | VPSF | IN | 50kΩ | APAD_IO
6 | VPLSE_LOW | INOUT | 700 mV | APAD_IO
7 | VPLSE_HIGH | INOUT | 600 mV | APAD_IO
8 | PSUB |  | 负偏压 | APAD_NEGTIVE
9 | VRESET |  | 电压 | APAD_IO
10 | AVDD |  |  | AVDD_P
11 | AVSS |  |  | AVSS_P
12 | AVSS |  |  | AVSS_P
13 | VCLIP | IN | 电压 | APAD_IO

## Slide 7: IO RING （ LEFT ）
PAD编号（从上往下） | 信号名称 | 方向 | 极性 | PAD类型
14 | VCLIP_OUT | OUT | 电压 | APAD_IO
15 | VREF_VDAC | IN | 电压 | APAD_IO
16 | VREF_BANDGAP | OUT | 电压 | APAD_IO
17 | VCASP | IN | 电压 | APAD_IO
18 | VCASP_OUT | OUT | 电压 | APAD_IO
19 | VCASN | IN | 电压 | APAD_IO
20 | VCASN_OUT | OUT | 电压 | APAD_IO
21 | VCASN2 | IN | 电压 | APAD_IO
22 | VCASN2_OUT | OUT | 电压 | APAD_IO
23 | VREF_IDAC_OUT | OUT | 电压 | APAD_IO
24 | V_MON_OUT | OUT | 电压 | APAD_IO
25 | I_MON_OUT | OUT | 电流 | APAD_IO
26 | IDB | INOUT | 电压 | APAD_IO

## Slide 8: IO RING （ LEFT ）
PAD编号（从上往下） | 信号名称 | 方向 | 极性 | PAD类型
27 | ITHR | INOUT | 电压 | APAD_IO
28 | IBIAS | INOUT | 电压 | APAD_IO
29 | AVDD |  |  | AVDD_P
30 | AVSS |  |  | AVSS_P
31 | DVSS |  |  | DVSS_P
32 | LOAD | IN | 正 | DPAD_IN_PD
33 | SCK | IN | 正 | DPAD_IN_PD
34 | SDI | IN | 正 | DPAD_IN_PD
35 | SDO | OUT | 正 | DPAD_OUT
36 | SCK_O | OUT | 正 | DPAD_OUT
37 | DVDD |  |  | DVDD_P
38 | RSDS_RX_INp | IN | 差分 | APAD_IO
40 | RSDS_RX_INn | IN | 差分 | APAD_IO

## Slide 9: IO RING （ LEFT ）
PAD编号（从上往下） | 信号名称 | 方向 | 极性 | PAD类型
40 | DVSS |  |  | DVSS_P
41 | RSDS_IBIAS | IN | 160uA | APAD_IO
42 | RSDS_LP_BACK | IN | 正 | DPAD_IN_PD
43 | RSDS_RX_OUT | OUT | 正 | APAD_IO
44 | RSDS_TX_IN | IN | 正 | APAD_IO
45 | RSDS_RX_SEL | IN | 正 | DPAD_IN_PD
46 | RSDS_TX_SEL | IN | 正 | DPAD_IN_PD
47 | DVDD |  |  | DVDD_P
48 | RSDS_TX_OUTn | OUT | 差分 | APAD_IO
49 | RSDS_TX_OUTp | OUT | 差分 | APAD_IO
50 | DVSS |  |  | DVSS_P
51 | RSDS_VCM | IN | 电压 | APAD_IO
52 | RA_EN | IN | 正 | DPAD_IN_PD

## Slide 10: IO RING （ LEFT ）
PAD编号（从上往下） | 信号名称 | 方向 | 极性 | PAD类型
53 | RA<0> | IN | 正 | DPAD_IN_PD
54 | RA<1> | IN | 正 | DPAD_IN_PD
55 | RA<2> | IN | 正 | DPAD_IN_PD
56 | RA<3> | IN | 正 | DPAD_IN_PD
57 | RA<4> | IN | 正 | DPAD_IN_PD
58 | RA<5> | IN | 正 | DPAD_IN_PD
59 | RA<6> | IN | 正 | DPAD_IN_PD
60 | RA<7> | IN | 正 | DPAD_IN_PD
61 | RA<8> | IN | 正 | DPAD_IN_PD
62 | CON_SELM | IN | 正 | DPAD_IN_PD
63 | CON_SELP | IN | 正 | DPAD_IN_PD
64 | DVDD |  |  | DVDD_P
65 | DVSS |  |  | DVSS_P

## Slide 11: IO RING （ LEFT ）
PAD编号（从上往下） | 信号名称 | 方向 | 极性 | PAD类型
66 | RD_EN | IN | 正 | DPAD_IN_PD
67 | HIT_RST | IN | 正 | DPAD_IN_PD
68 | CACHE_CLK | IN | 正沿 | DPAD_IN_PD
69 | CACHE_BIT_SET<0> | IN | 正 | DPAD_IN_PD
70 | CACHE_BIT_SET<1> | IN | 正 | DPAD_IN_PD
71 | CACHE_BIT_SET<2> | IN | 正 | DPAD_IN_PD
72 | DVDD |  |  | DVDD_P
73 | DVSS |  |  | DVSS_P
74 | CACHE_BIT_SET<3> | IN | 正 | DPAD_IN_PD
75 | GSHUTTER | IN | 正 | DPAD_IN_PD
76 | MATRIX_GRST | IN | 正 | DPAD_IN_PD
77 | CON_DATA | IN | 正 | DPAD_IN_PD
78 | DPLSE | IN | 正 | DPAD_IN_PD

## Slide 12: IO RING （ LEFT ）
PAD编号（从上往下） | 信号名称 | 方向 | 极性 | PAD类型
79 | APLSE | IN | 正 | DPAD_IN_PD
80 | DVDD |  |  | DVDD_P
81 | DVSS |  |  | DVSS_P

## Slide 13: IO RING （BOTTOM）
PAD编号（从左到右） | 信号名称 | 方向 | 极性 | PAD类型
1 | DVSS |  |  | DVSS_P
2 | LVDS_RX_INp | IN | 差分 | APAD_IO
3 | LVDS_RX_INn | IN | 差分 | APAD_IO
4 | DVDD |  |  | DVDD_P
5 | DVSS |  |  | DVSS_P
6 | VALID_OUT<0> | OUT | 正 | DPAD_OUT
7 | VALID_OUT<1> | OUT | 正 | DPAD_OUT
8 | VALID_OUT<2> | OUT | 正 | DPAD_OUT
9 | VALID_OUT<3> | OUT | 正 | DPAD_OUT
10 | DVDD |  |  | DVDD_P
11 | DVSS |  |  | DVSS_P
12 | LVDS_TX_OUTp | OUT | 差分 | APAD_IO
13 | LVDS_TX_OUTn | OUT | 差分 | APAD_IO

## Slide 14: IO RING （ BOTTOM ）
PAD编号（从左到右） | 信号名称 | 方向 | 极性 | PAD类型
14 | DVDD |  |  | DVDD_P
15 | DVSS |  |  | DVSS_P
16 | DATA_OUT<0> | OUT | 正 | DPAD_OUT
17 | DATA_OUT<1> | OUT | 正 | DPAD_OUT
18 | DATA_OUT<2> | OUT | 正 | DPAD_OUT
19 | DATA_OUT<3> | OUT | 正 | DPAD_OUT
20 | DVDD |  |  | DVDD_P
21 | DVSS |  |  | DVSS_P
22 | DATA_OUT<4> | OUT | 正 | DPAD_OUT
23 | DATA_OUT<5> | OUT | 正 | DPAD_OUT
24 | DATA_OUT<6> | OUT | 正 | DPAD_OUT
25 | DATA_OUT<7> | OUT | 正 | DPAD_OUT
26 | DVDD |  |  | DVDD_P

## Slide 15: IO RING （ BOTTOM ）
PAD编号（从左到右） | 信号名称 | 方向 | 极性 | PAD类型
27 | DVSS |  |  | DVSS_P
28 | LVDS_VCM | IN | 电压 | APAD_IO
29 | DIG_RO_RST_x | IN | 负 | DPAD_IN_PD
30 | FIFO_READEN | IN | 正 | DPAD_IN_PD
31 | BLK_SELECT<0> | IN | 正 | DPAD_IN_PD
32 | BLK_SELECT<1> | IN | 正 | DPAD_IN_PD
33 | INQUIRY<0> | IN | 正 | DPAD_IN_PD
34 | INQUIRY<1> | IN | 正 | DPAD_IN_PD
35 | DVDD |  |  | DVDD_P