## Slide 1
卢云鹏
高能所/实验物理中心
2019-5-10
Integration status
CMOS Pixel设计讨论会

## Slide 2: 设计模块完成情况
模块名称 | Schematics | Layout
FE_V0 | 完成 | 完成
FE_V1 | 完成 | 完成
DGT_V0 | 完成 | 完成
DGT_V1 | 完成 | 完成
DGT_V2 | 完成 | 完成
Rolling shutter | 完成 | 完成
零压缩和数据缓存 | 完成? | 基本完成?
Serializer | 90%+? | 90%+?
DAC、IO、LVDS、ANALOG buffer及串行控制 | 重复使用MIC4中的模块 (张亮增加Bandgap_ALT) | 
低功耗串行发送 | 完成 | 完成
测试端口 | 完成 | 完成
整体集成 | 80%(缺模块) | 60%
红色为有进展的部分

## Slide 3: Matrix
最终版已完成
  Deep P-well, Analog buffer, Guard ring
  具体见志岗的报告
需要少量修改
  S3需要为IBIAS，IDB和ITHR提供3根独立的偏置电流线（原理图）
  每个sector的16个Analog buffer中，8个接第一行，8个接第二行

## Slide 4: 外围控制
与Matrix的集成基本完成
  目标是以该版本为final version
  具体见周扬的报告
Top
Bottom

## Slide 6: DAC
原设计的电流镜调节范围针对MIC前端优化，两种前端结构的偏置电流不能独立调节（所以不能同时工作）
  原用于CSA前端的电流镜MOS管尺寸需修改
张颖负责修改，针对本次流片优化
  预计本周完成

## Slide 7: Peripheral readout
为了与阵列以及Cache匹配，修改方案已确定
  每个Sector由64列输入改为48列输入
  送给Cache的复位信号由下降沿改为低电平
  FIFO的empty和full状态逻辑优化
设计实现见肖乐的报告
  4月26日报告

## Slide 8: Serializer以及CHIP1/2，PLL
Serializer必须集成到设计里面，对后续工程批流片很重要
  进展情况见郭迪报告
向明倾向于优先保证CHIP2
  PLL从独立芯片改为设计模块才能够集成到本次设计中
  CHIP1理论上也可以改为设计模块，但管脚数量非常紧张
CHIP2的版图
  不划片！因此摆放方位可优化，旋转180度，或者上下/左右翻转，使高速IO的bonding wire尽量短
  需增加HR层，并提供有/无HR层的DRC report
PLL
CHIP1
CHIP2

## Slide 9: BANDGAP
vpnp更改为vnpn
  vpnp与高阻设计不兼容，要求Deep p-well接VSS
进展情况见张亮报告

## Slide 10: 其它
郭老师回复：
  划片槽不包含在10.4mm*6.1mm面积内
  斯堡的做法：WPD和WB间距1um，中间放VNN
再次调整了IO Ring的规划
  与Seal Ring间距68 um (左), 59 um（上/下）, 50 um (右下)，170um（右）
  上边：47个； 左边：82个； 下边：36个