## Slide 1: 近物所超重核实验研究
甘再国
中国科学院近代物理研究所
2019年10月11日
第十七届全国核物理大会

## Slide 2: 提纲
国内外研究现状
研究方案与计划

## Slide 3
超重元素：原子序数大与103的那些元素，也叫超锕元素
核素图
实验研究：合成未知核素及元素，研究其性质，寻找新现象
?
Stabile isotope
β+, ε decay
β− decay
p decay
α decay
Spontanspaltung
超重核
质子数
中子数
质子滴线
中子滴线
天然：约为280个;已合成：3200多个；理论：约8000个
超重稳定岛：由N=184，Z=114附近半衰期相对较长的一片核素构成

## Slide 4: 研究方法
Oganessian, Y. T. and K. P. Rykaczewski (2015). "A beachhead on the island of stability." Physics Today 68(8): 32-38.
产生
分离
鉴别
反应道
分离器
探测器

## Slide 5: 超重核研究现状
俄罗斯、日本、德国、美国、中国等都在开展新元素合成研究
德米特里·门捷列夫
(Дмитрий Иванович Менделеев)
119
120
第七周期满员--完美
元素周期表

## Slide 6
259Db的合成
259Db Ea=9.47 MeV，T1/2 = 0.5 ± 0.16 s
Z.G. Gan, Z. Qin, H.M. Fan, X.G. Lei, Y.B. Xu, J.J. He, H.Y. Liu, X.L. Wu, J.S. Guo, X.H. Zhou, S.G. Yuan, and G.M. Jin
氦喷嘴+转轮

## Slide 7
265Bh的产生与鉴别
264Bh
440ms
(1 s)
260Db
1.5 s
256Lr
25.9 s
Ea= 9.48, 9.62 MeV
Ea= 9.04, 9.07, 9.12 MeV
Ea= 8.43, 8.52, 8.39 MeV
265Bh
0.94
261Db
1.8 s
257Lr
0.65 s
Ea= 8.86, 8.80 MeV
Ea= 8.93 MeV
+0.70
-0.31
Ea= 9.24 MeV
氦喷嘴+转轮
Z.G. Gan, J.S. Guo, X.L. Wu, Z. Qin, H.M. Fan, X.G. Lei, H.Y. Liu, B. Guo, H.G. Xu, R.F. Chen,
C.F. Dong, F.M. Zhang, H.L. Wang, C.Y. Xie1, Z.Q. Feng, Y. Zhen, L.T. Song, P. Luo, H.S. Xu, X.H. Zhou,G.M. Jin, and Zhongzhou Ren

## Slide 8: 尝试110
2011.01.15 64Ni+ 208Pb → 272Ds*
2011.03.15 64Ni+ 208Pb → 272Ds*

## Slide 9: 发展相关技术

## Slide 10: SHANS谱仪核素研究结果
185Re(40Ar, 5n)220Np
187Re(40Ar, 3n)224Np
(PRC 98, 044302 (2018))
Ra
Ac
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Proton drip line (FRDM2012)
To be published
New isotopes produced on SHANS
169Tm(40Ca, 4n)205Ac
(PRC 89, 014308 (2014))
180W(40Ar, 4n)216U (PRC 91, 051302 (2015) 180W(40Ar, 5n)215U (EPJA 51, 88 (2015))
187Re(36Ar, 4n)219Np (PLB 777, 212 (2018))
187Re(40Ar, 4n)223Np
(PLB 771, 303 (2017))
182W(36Ar, 4n)214U

## Slide 11
超铀元素发现时间及反应道
元素 | 反应道 | 国家 | 时间 | 元素 | 反应道 | 国家 | 时间
Np | 238U(n,β－)239Np | 美国 | 1940 | Sg | 249Cf(18O,4n)263Sg | 美国 | 1974
Pu | 238Np(β－)238Pu | 美国 | 1941 | Bh | 209Bi(54Cr,n)262Bh | 苏联 | 1981
Am | 239Pu(2n,γ)241Pu | 美国 | 1945 | Hs | 208Pb(58Fe,n)265Hs | 德国 | 1984
Cm | 239Pu(4He,n)242Cm | 美国 | 1944 | Mt | 209Bi(58Fe,n)266Mt | 德国 | 1982
Bk | 241Am(4He,2n)243Bk | 美国 | 1949 | Ds | 208Pb(64Ni,n)271Ds | 德国 | 1994
Cf | 242Cm(4He,n)245Cf | 美国 | 1950 | Rg | 209Bi(64Ni,n)272Rg | 德国 | 1994
Es | 238U(15n,7β－)253Es | 美国 | 1952 | Cn | 208Pb(70Zn,n)277Cn | 德国 | 1996
Fm | 238U(17n,8β－)255Fm | 美国 | 1953 | Nh | 209Bi(70Zn,n)278Nh | 日本 | 2005
Md | 253Es(4He,n)256Md | 美国 | 1955 | Fl | 244Pu(48Ca,3n)289Fl | 俄国 | 1999
No | 246Cm(12C,4n)254No | 美国 | 1958 | Mc | 243Am(48Ca,3n)288Mc | 俄国 | 2004
Lr | 252Cf(10B,4n)258Lr | 美国 | 1961 | Lv | 248Cm(48Ca,4n)292Lv | 俄国 | 2000
Rf | 249Cf(12C,4n)257Rf | 美国 | 1969 | Ts | 249Bk(48Ca, 4n)293Ts | 俄国 | 2010
Db | 243Am(22Ne,4n)251Db | 苏联 | 1968 | Og | 249Cf(48Ca, 3n)294Og | 俄国 | 2006
Notes: 以上这三个科学问题紧密关联，都是高电荷态离子非平衡动力学研究涉及的基本问题。是深刻认识高电荷态离子非平衡动力学演化机制的基础。
理论研究必须根据高精度数据，构建理论模型，发展计算程序，进行模拟计算，深刻认识等离子体环境的影响，研究非平衡演化过程。

## Slide 12: 困难与挑战
合成119/120号元素的反应道
119
54Cr+243Am297119*294119+3n
55Mn+244Pu299119*296119+3n
51V+248Cm299119*296119+3n
50Ti+249Bk299119*296119+3n
45Sc+249Cf294119*291119+3n
120
55Mn+243Am298120*295120+3n
58Fe+244Pu302120*299120+3n
54Cr+248Cm302120*299120+3n
50Ti+249Cf  299120*296120+3n
俄罗斯、日本、德国已经在行动。。。
@1 pµA intensity
1 nb → 100 events/h
1 pb → 1 event/week
1 fb → 1 event/20 years
仅合成一个核素的概率：
Formation of SHE is a very rare event！

## Slide 13: 困难与挑战
Sigurd Hofmann, Radiochim. Acta, 2019, https://doi.org/10.1515/ract-2019-3104
困难1：产额低
目前
增加
流强
119,120的反应截面？
？
长远
新方法
新机制
解决方法
冷熔合
热熔合
48Ca-熔合

## Slide 14: 困难与挑战
困难2：最佳束流能量、合适的谱仪磁场设置？
理论？实验？
最佳入射能量？
平衡电荷态？
PRC89,024615(2014)

## Slide 15: 超重核研究现状
谱仪 | 国家 | 代表成果 | 目前状态 | 加速器升级 | 装置升级
DGFRS VASSILISSA | 俄罗斯 | 114-118合成 | 超重区 1-2pμA | SHE Factory 4-10 pμA | DGFRS2 SHELS
GARIS GARIS2 | 日本 | 113合成 | 超重区 1-3pμA | RILAC直线升级 10 pμA | GARIS3
BGS | 美国 | 新核素 | 超重区 |  | 
SHIP TASCA | 德国 | 106-112合成 | 超重区 1-2pμA |  | 
SHANS | 中国 | 新核素 | 超铀区 | SCLINAC, HIAF ~10 pμA | (SHANS2, …)
法国（GANIL）、芬兰（JYFL）…… |  |  |  |  | 

## Slide 16: RIKEN
GARIS
GARIS3
GARIS2
nSHE_EXP1: 2017 Dec. – 2018 Feb. 1
nSHE_EXP2: 2018 Jun. 18 – Jul. 22
nSHE_EXP3: 2018 Sep. 9 – Oct. 1
nSHE_EXP4: 2019 Jan. 7 – Mar. 7
April 22nd 9:00 - May 21st 9:00
June 20th 9:00 - July 2nd 21:00
1 event cross section < 86 fb (aiming 5 fb)

## Slide 17: JINR
2018年12月26日出束
2019年3月底谱仪安装完成
2019年6月真空控制完成
2019年6月后开始一系列测试实验
2019年进行48Ca+243Am验证实验

## Slide 18: 紧迫性
GSI（德国）
54Cr+248Cm
50Ti+249Cf

## Slide 19: 机遇？
117号元素合成以来近10年的时间内，超重元素的研究没有取得突破性进展
都在进行技术升级，机会均等？
LEAF、ADS直线加速器（短期可以达到5-10pμA）与日本、俄罗斯的束流强度可以比拟
HIAF（流强更强 or 强流放射性束流）

## Slide 20: 目前状况
已具备的条件和经验
  充气谱仪运行
  单粒子探测鉴别技术
  短寿命核素衰变测量
  截面>20 pb的低产额反应实验
尚欠缺的条件
  高传输效率的新谱仪（>50%）
  高流强的束流条件（1~10 puA）
  锕系放射性靶材料（Am、Cm、Cf…）
  高水平的研究队伍
尚欠缺的经验
  Z>110号元素的合成经验
  设备长期运行、维护与稳定性
  高放射性靶的制备与操作
  极低截面（~1 pb）的反应研究

## Slide 21: 超重核研究方案
新的充气谱仪(SHANS2)-提高效率
SFC+SHANS：尝试115，重复48Ca+243Am实验，积累经验
ADS直线+(SHANS2)，解决束流强度问题 希望近期实现
HIAF+(SHANS3) 稍长时间--充满希望
CiADS+HIAF+(SHANS3) 更长时间--次级束流(?)--充满希望
119
54Cr+243Am297119*294119+3n
55Mn+244Pu299119*296119+3n
51V+248Cm299119*296119+3n
120
55Mn+243Am298120*295120+3n
58Fe+244Pu302120*299120+3n
54Cr+248Cm302120*299120+3n

## Slide 22: SHANS2的设计
 | 实验端真空度 | 前端真空度 | 最小孔径
SHANS | 100Pa | 1.5~5×10-6Pa | 10mm
SHANS2 | 200Pa | ＜1×10-6Pa | 10mm
需要实现的差分比更高，在不能减小差分孔径的条件下，只能在原有基础上增加级数，增加差分管长度等措施；
TR2真空差分系统图纸

## Slide 23: SHANS2的设计
现正在磁铁、真空、电源等室进行相关的工程设计

## Slide 24: SHANS2设计参数
参数说明 | 数值
靶点束流参数（半宽） | 4mm*70mrad（H） 4mm*113mrad（V）
动量分散(P/P) | ≤ ±2.5%
焦平面参数（设置一） | βx =0.104; αx =0.015; βy =0.54; αy = 3.0746; Dx=2.09m 即：靶点束斑尺寸为5.4mm*15.7mm（P/P=0）（半宽） 靶点束斑尺寸为57.7mm*15.7mm（P/P=±2.5%）（半宽） B1磁场改变1%，束流中心偏移14.1mm
焦平面参数（设置二） | βx =2.23; αx = -5.65; βy =0.54; αy = 2.93; Dx=1.986m 即：靶点束斑尺寸为25mm*15.7mm（P/P=0）（半宽） 靶点束斑尺寸为74.6mm*15.7mm（P/P=±2.5%）（半宽） B1磁场改变1%，束流中心偏移12.9mm

## Slide 25: SHANS2的设计
二极磁铁D1（规格一）主要参数
类型：C型
弯曲半径：1.52 m
偏转角度：30度, 入口边缘角0度， 出口边缘角-34度（水平聚焦）
最高磁场：1.65T ； 参考场：1.45T
好场宽度：±250mm×±65mm
磁气隙:±78mm
磁场精度:B/B <510-4
电流 | 电压 | 温升
1020A | 125V | 28℃
线规 | 匝数（每极） | 铁重（铜+铁）
15X15Φ8 | 12X10=120 | 1.7+35(Ton)
二极磁铁D2（规格二）主要参数
类型：C型
弯曲半径：2.5 m
偏转角度：8度, 入口边缘角-8度， 出口边缘角8度（水平散焦）
最高磁场：1.1T ； 参考场：0.9T
好场宽度：±100mm×±111mm
磁气隙:±117mm
磁场精度:B/B <510-4
电流 | 电压 | 温升
850A | 62V | 20℃
线规 | 匝数（每极） | 铁重（铜+铁）
15X15Φ8 | 12X10=120 | 1+8(Ton)

## Slide 26: SHANS2的设计
四极磁铁Q1（规格一）主要参数
有效长度:0.45m
好场区：Ф150 mm
磁极直径：Ф156 mm
最大梯度磁场 (K1): 11.55 T/m
磁场精度: K1/ K1<8.010-4
四极磁铁Q2（规格二）主要参数
有效长度:0.45m
好场区全尺寸： 500mm（H）*230 mm（V）
磁极直径：Ф350 mm
最大梯度磁场 (K1): 3.95 T/m
磁场精度: K1/ K1<8.010-4
四极磁铁Q3（规格三）主要参数
有效长度:0.55m
好场区：Ф306 mm
磁极直径：Ф314 mm
最大梯度磁场 (K1): 5.4 T/m
磁场精度: K1/ K1<8.010-4
电流 | 电压 | 温升
400A | 56V | 22℃
线规 | 匝数（每极） | 铁重（铜+铁）
10X10Φ5 | 4X20=80 | 0.5+3.5(Ton)
电流 | 电压 | 温升
650A | 56V | 15℃
线规 | 匝数（每极） | 铁重（铜+铁）
15X15Φ8 | 4X20=80 | 1.3+9(Ton)
电流 | 电压 | 温升
750A | 66V | 20℃
线规 | 匝数（每极） | 铁重（铜+铁）
15X15Φ8 | 4X20=80 | 1.3+10(Ton)
上述谱仪及磁铁设计方案都还在进一步优化！

## Slide 27: SHANS2的设计

## Slide 28: SFC+SHANS
SFC
SSC
直线
微束
超重
新单粒子
效应
垂直辐照
单粒子
效应
核孔膜
次级束流线
偏转磁铁
CSR

## Slide 29: SFC+SHANS
SFC
SSC
直线
微束
超重
新单粒子
效应
垂直辐照
单粒子
效应
核孔膜
次级束流线
偏转磁铁
关闭
CSR
SSC
垂直辐照
核孔膜
CSR
SFC单独供束 +（直线+SSC联合供束）
双注入器并行供束

## Slide 30
CAFe束流调试历程图
实现15-16MeV/2mA连续束累计连续运行110h 以上，束流可用率89%
ADS+SHANS2

## Slide 31: ADS+SHANS2
ADS直线加速器改造：方案可行性
核心要求
束流种类：48Ca、50Ti、51V、54Cr、55Mn、58Fe
束流强度：>5puA
束流能量：>6.2MeV/u

## Slide 32: ADS+SHANS2
工程要求：
隧道需要延北方向延伸，且新的离子源较大，需要向西延伸。
新RFQ目前长度为6.86米，可再优化缩短长度。
ADS的MEBT横纵向的聚焦聚束能量都不够，需要重新设计。
离子源可放置在隧道顶端以缓解注入空间的压力。
源体 + 新RFQ + 3CM010 + 1CM015
西
南

## Slide 33: ADS+SHANS2
腔型 | β | 频率 (MHz) | 运行腔压 Epeak（MV/m） | 运行电压 (MV) | 腔数
HWR | 0.10 | 162.5 | 25 | 0.79 | 18
 | 0.15 | 162.5 | 32 | 1.66 | 5
HWR
0.10
HWR
0.15
2.0 MeV/u
3.1 MeV/u
4.38 MeV/u
6.52 MeV/u
1.33 MeV/u
HWR
0.10
HWR
0.10
4 MeV
1.33 MeV/u
6.02 MeV
2.0 MeV/u
9.29 MeV
3.10 MeV/u
13.15 MeV
4.38 MeV/u
19.55 MeV
6.52 MeV/u

## Slide 34: ADS+SHANS2

## Slide 35: ADS+SHANS2
 | 设备名称 | 数量 | 经费 | 工期 | 备注
前端 | LEBT | 1 | 150万 | 1年 | 
 | RFQ | 1 | 700万 | 2年 | 
 | RFQ功率源 | 200kW | 800万 | 1年 | 
 | RFQ水温系统 | 1 | 100万 | 1年 | 改造
超导段 | 螺线管+电源 | 23 | 690万 | 1年 | 
束线 （MEBT+HEBT） | 四极磁铁+电源 | 7+10 | 680万 | 1年 | 
 | Buncher | 2 | 80万 | 1年 | 
 | BPM | 4 | 80万 | 1.5年 | 
 | 偏转二极铁+电源 | 2 | 100万 | 1年 | 
 | ACCT | 1 | 20万 | 1年 | 
 | DCCT | 1 | 20万 | 1年 | 
 | Dump | 1 | 80万 | 1年 | 
场地需求 | 改建安装场地 | 1 | ~50万 | 3月 | 
总计 |  |  | ~3550万 |  | 

## Slide 36
Low energy nuclear
structure terminal
External target station
Nuclear Matter study-CEE
Hypernuclear
High energy irradiation
Low energy irradiation
BRing
iLinac
SECR
RIBs physics station
High precision
spectrometer ring
e-ion recombination
spectroscopy
SRing
HFRS
HIAF+SHAN3
High Energy
Density Physics
Terminal
NEW SHANS
7 年工期
2025年完成

## Slide 37: 致谢
感谢
专家及老师们的支持！
感谢
研究团队的奉献！
感谢
中国科学院、科技部、基金委！

## Slide 38
敬请批评指正
谢谢！