## Slide 1: 用于核天体物理实验的 活性靶时间投影室
2019.10.10
报告人：张志超
中国科学院近代物理研究所

## Slide 2: 目录
背景目标
探测器结构
探测器性能
束流实验测试

## Slide 3: 背景目标
https://blog.sdss.org/2017/01/09/origin-of-the-elements-in-the-solar-system/

## Slide 4: 12C+12C熔合反应
大质量恒星演化中关键反应
Ia型超新星和超级暴的点火反应
天体物理能区
1e-7 b
1e-22 b
反应截面太低（nb以下），难以获得有效统计量
本底影响很大，影响数据提取
天体物理反应能区缺乏实验数据，演化模型具有极大不确定性
唐晓东 提供

## Slide 5: 12C+12C熔合反应产物测量@ Ecm=2.5 MeV
双面硅条探测器
e-
目标粒子能量太低
待测能区存在大量本底（溅射电子，天然本底，束流本底）
粒子伽马符合测量无法测量12C(12C,a0)20Ne和12C(12C,p0)23Na
张宁涛，王新雨，唐晓东 等
待测能区
需要发展低本底带电粒子探测器

## Slide 6: 时间投影室（TPC）工作原理
高角分辨和位置分辨
精确重建三维径迹
工作气压可调
粒子鉴别能力
径迹追踪能力
电场方向
读出阳极板
GEM
Ionizations electrons
阴极板
张宁涛 提供
低本底带电粒子径迹探测器
能量、位置

## Slide 7: 丰中子熔合反应
A. S. Umar, V. E. Oberacker, and C. J. Horowitz, PRC 85, 055801 (2012)
放射性束流强度有限：<104 pps
利用传统薄靶，无法获得有效的数据，测得的反应截面不准确
24O+24O：超级暴的加热反应
M. J. RUDOLPH et al. PHYSICAL REVIEW C 85, 024605 (2012)
需要发展新探测方法提高反应亮度
,

## Slide 8: 活性靶时间投影室
高角分辨和位置分辨
精确重建三维径迹
工作气压可调
良好的粒子鉴别能力
径迹追踪能力
强大的去除本底能力
集探测器和气体靶于一身
4π立体角高探测效率
低能量阈值
提高实验亮度，得到更加精确的反应截面

## Slide 9: 目录
背景目标
探测器结构
探测器性能
束流实验测试

## Slide 10: 1024路TPC结构
漂移区体积：
  13×23×25 cm3
三层铍铜丝
  丝 径：100 um
  丝间距：4 mm
  透过率：98%
130mm
230mm
250mm
阳极读出板
32x32块矩形pixel
THGEM
国 科 大
双层GEM(电子倍增器)：
  灵敏面积：110mm×210mm
  厚度：0.2 mm
1024路信号读出：
  矩形pixel尺寸：3.1mm×6.2mm

## Slide 11: 数据获取系统
GET (General Electronics for TPC)
  AGET (ASIC for GET)
  AsAd (ASIC Support & Analog-Digital conversion)
  CoBo (Concentration Board)
  MuTanT(Multiplicity, Trigger and Time stamping board)
E. Pollacco et al., NIM A 887, 81 (2018)
每一路读入信号均可独立设置参数
增益：120fC,240fC,1pC,10pC
成形时间：50ns–1us
采样频率：1-100 MHz
开关电容阵列（SCA）：512

## Slide 12: 测试平台
μTCA
AsAd
Asad power
HV power
Laser
TPC

## Slide 13: 目录
背景目标
探测器结构
探测器性能
束流实验测试

## Slide 14: 电场均匀性
径迹最大偏移Δs~ 10mm
Δs
影响电场均匀性的因素
靶室钢结构
灵敏区与场笼边缘距离
场笼形变
丝间距
……
steel
异丁烷@100mbar
Laser@266nm
steel
8

## Slide 15: 电场均匀性
靶室钢结构
灵敏区与电场边源距离
场笼形变
丝间距
目前漂移区电场具有良好的均匀性，电场造成的径迹最大偏移~ 2 mm
使用绝缘材料或移除
无法改变
拉紧场笼丝
减小丝间距
径迹最大偏移Δs~ 2mm
异丁烷@100mbar
Laser@266nm
insulator

## Slide 16: 角度和位置分辨
测试条件
激光：266nm
工作气体：异丁烷@50mbar
分辨的提取方法
对激光径迹三维线性拟合
利用拟合曲线，得到角度分辨
点火径迹和曲线做残差，得到位置分辨
张宁涛 提供
角分辨
位置分辨
0.36mm (σ)
0.20 (σ)
激光的径迹（黑线为线性拟合）

## Slide 17: 角度和位置分辨
pad平面的
激光径迹
θ
张宁涛 提供
角度分辨 (σ)< 0.7°
位置分辨 (σ)< 1.6mm
角度分辨
位置分辨

## Slide 18: 射程分辨
239Pu
241Am
244Cm
α
Triple-alpha source | 239Pu | 241Am | 244Cm
Energy(MeV) | 5.157 | 5.486 | 5.805
Range Resolution(σ) | 2.0% | 1.7% | 1.6%
α粒子径迹长度代表总能损
射程分辨σ<2.0%
测试条件
工作气体：异丁烷@55mbar
电场强度：50 V/cm

## Slide 19: 增益均匀性
测试条件
工作气体：P10@80mbar
电场强度：40 V/cm
gain =
包含了GEM和电子学总的增益，表征探测器的整体增益均匀性
Gain (normalized)
分辨的提取方法
得到239Pu在TPC内每个读出块的平均电荷沉积
利用Geant4模拟出相应读出块的平均初级电离电荷
TPC
Geant4

## Slide 20: 目录
背景目标
探测器结构
探测器性能
束流实验测试

## Slide 21: 利用强流加速器和TPC研究12C+12C
12C(12C,a)20Ne @LEAF 2019.04
  束流 12C4+ : 0.5 MeV/u
流强 ：100 euA
工作气体: P10
工作气压：100-200 mbar
几何效率：0.3%
王新雨 论文
155 mm

## Slide 22: 12C+12C反应—粒子鉴别
PID
良好的粒子鉴别能力
沉积能量（E），径迹长度（R） dE/dx=E/R
E (ch)
α
(a. u.)

## Slide 23: 12C+12C反应—本底事件
Z (cm)
Y (cm)
裂变？
Y (cm)
Drift (ch)
E (ch)
Y (cm)
阳极板投影
漂移方向径迹
能量沉积

## Slide 24: 12C+12C反应—径迹追踪
径迹追踪能力
Y (cm)
Intercept (cm)
slope
TPC区域
入射窗
靶
Z (cm)
P
Notes: 10% p cutoff

## Slide 25: 12C+12C反应—去除本底
Range (cm)
dE/dx (keV/cm)
Range (cm)
dE/dx (keV/cm)
p
d
a
p
d
a
无径迹追踪
径迹追踪
径迹追踪压制本底
测量时间：20小时
有效事件：100个

## Slide 26: 利用16O+12C反应估计本底
Range (cm)
dE/dx (keV/cm)
Range (cm)
dE/dx (keV/cm)
p
d
a
p
d
a
无径迹追踪
径迹追踪
15小时无本底
16O3+ : 0.5 MeV/u, 30 puA

## Slide 27: 16N+12C 熔合反应类型鉴别
弹性散射
熔合反应
pad_Y
pad_Y
pad_Z
pad_Z
pad_Z
240路信号读出原型机 @RIBLL1 2018.07
E(ch)
E(ch)
drift
drift

## Slide 28: 16N+12C 活性靶熔合反应测量
240路信号读出原型机 @RIBLL1 2018.07
preliminary
鲁辰桂、张志超 、张宁涛等
300pps *10min

## Slide 29: 16O+12C熔合截面的模拟计算
反应点
16O+12C弹散
熔合事件
散射事件
利用TPC给出的单位能损和总能损，可准确鉴别出散射事件和熔合事件。
一次束流，可实现30-60MeV能区的16O+12C熔合总截面测量。
此方法，也适用于19,20O等非稳定核熔合截面测量。
(异丁烷120mbar, E16O=70MeV)
张宁涛 提供

## Slide 30: 利用活性靶TPC进行12C+12C截面测量
张宁涛 提供
FC筒(0.5m)
光阑Ф8mm
散射靶室
散射Au靶
TPC
靶室
束流：12C4+: 60 MeV, ~200 nA
弹性散射后流强：~3000 pps
目标：
利用活性靶TPC测量12C+12C在库仑位垒附近的熔合截面
Al降能片
波纹管
机械泵
观察窗
方硅
12C
C4H10
2019.10
12C

## Slide 31: 总结和计划
时间投影室（TPC）径迹探测器：粒子鉴别、径迹追踪、去除本底
    有效测量天体环境中低能低截面重要核反应
时间投影室（TPC）活性靶探测器：活性靶、高探测效率、三维径迹重建
    有效提高远离稳定线核反应的实验亮度
完成了1024路信号读出活性靶时间投影室的研制工作，探测器性能可以满足实验要求。
完成了初步束流测试。
开展丰中子核素熔合反应、12C+12C、14O(α,p)17F等实验的测量工作。
进一步发展4096路信号读出的TPC。
预研电荷交换反应、巨共振反应、裂变反应等重要的天体反应。

## Slide 32: 致谢
中国科学院近代物理研究所
核天体物理室：张宁涛，张金龙，茹龙辉，王新雨，刘恩强，李阔昂，陈涵，唐晓东
气体探测器室：鲁辰桂，胡荣江，段利敏
核电子学室：蒲天磊，赵红赟，千奕
夸克物质中心：路坦
次级束室：杨彦云，马朋，胡强，白真，胡钧、许世伟，马少波，王建松
离子源室：杨尧，马鸿义，翟雨晗，翟耀杰，孙良亭
北京大学
李奇特、许金艳
中山大学
方晓
*本工作由国家重点研发计划支持
谢谢！

## Slide 33: 背景目标
天体环境中重要的核过程：
12C+12C
12C(α,γ)16O
丰中子熔合反应：20O+16O
CNO突破反应：14O(α,p)17F
电荷交换反应
巨共振反应
裂变反应
......
宇宙大爆炸后三分钟
人类身体组成

## Slide 34: 背景目标
12C(12C,p)23Na (Q=2.24 MeV)
12C(12C,α)20Ne (Q=4.62 MeV)
12C(12C,n)23Mg (Q=-2.62MeV)
J.R.Partterson Astrophys. J. 157 367
3MeV
9031
6645

## Slide 35: 12C+12C熔合反应产物测量@ Ecm=2.5 MeV
大量本底
a粒子能量范围
待测能区
Becker et al., Z. Phys. A 303, 305-312 (1981)

## Slide 36: 流气系统

## Slide 37: 电子漂移速度
测量值与Garfield++模拟值不一致：
气体纯度问题？
Garfield++模拟问题？

## Slide 38: MAXWELL模拟

## Slide 39: 射程分辨
Triple-alpha source | 239Pu | 241Am | 244Cm
Energy(MeV) | 5.157 | 5.486 | 5.805
Range Resolution(σ) | 2.0% | 1.7% | 1.6%
Energy Resolution(σ) | 5.7% | 4.9% | 3.8%

## Slide 40: 电荷沉积分辨
Pu-239
电荷沉积
射程
Theta: 不同入射方向（漂移位置）
不同入射方向电荷沉积峰位移动：漂移空间增益不均匀

## Slide 41: 束流实验测试
12C(12C,a)20Ne @LEAF 2019.04
  束流 12C4+ : 0.5 MeV/u
流强 ：100 euA
工作气体: P10
工作气压：100-200 mbar
Y. Yang, et al., LI-NAC’18, Sep. 2018

## Slide 42: 束流实验测试
TPC在熔合截面测量中的优势：
由于束流在TPC活性靶中的逐级能损，在一次测量中实现很宽能区的反应截面测量。
依据气体中的电离能损和射程的关系，可鉴别不同的离子。
近100%的探测效率。
14C+12C (G4模拟，异丁烷200mbar, E14C=50MeV)
研发计划
中子星环境中，丰中子核O,Ne引起的熔合截面测量。
开展实验
2018年7月，1个小时的16N+12C测试实验
2019年10月，计划16O+12C实验
2019年底，计划19,20O+12C实验

## Slide 43: 12C+12C熔合截面测量计划
12C4+: ~60 MeV
Intensity: ~100 enA
TPC gas: 110torr@C4H10
Beam time: 30h at 2000 cps
16-25MeV
ΔE=0.57 MeV per pad