## Slide 1
气动全金属超高真空插板阀CCQ-160A 项目介绍
——上海真空阀门制造有限公司
Shanghai Vacuum Valve Manufacturing CO.,LTD

## Slide 2
目录
CONTENT
01
公司简介
02
主要设备
03
应用领域
04
荣誉资质
一
公司概况
01
02
03
04
二
项目概况
项目设计方案
有限元分析
产品设计图纸
试验记录

## Slide 3
一
公司概况

## Slide 4
公司简介
About Us
专业致力于真空阀门及真空管道件
研发 制造 销售

## Slide 5
公司简介 – 行业标准和组织
About Us
会员单位
中国通用机械阀门行业协会
会员单位
中国真空学会
会员单位
中国通用机械真空设备行业协会
会员及标准起草单位
中国国家质量监督检验检疫总局
及中国国家标准化管理委员会

## Slide 6
公司简介 – 厂房
About Us
建筑面积近20000平方米
公司占地面积30亩

## Slide 7
公司简介 – 专利
Add You Text Here Add You Text Here
01
03
04
02
真空正压系统
高真空
低真空
超高真空
获多项发明专利，产品处于领先地位
可提供非标产品的解决方案

## Slide 8
公司简介 – 销售
Add You Text Here Add You Text Here
北美
欧洲
大陆及港澳台
东南亚

## Slide 9
主要设备
Equipments
龙门加工中心
材料化学成份分析仪
全自动超声波清洗机
全自动五轴五联动加工中心
氦质谱检漏仪
全自动焊机

## Slide 10
主要设备
Equipments

## Slide 11
应用领域
Application
航空航天
冶金
机械
制药
能源
国防
科研
电子
环保
制冷
食品
半导体

## Slide 12
企业方针
Enterprise policy
以质量求生存
以信誉求市场
以科技求发展
以管理求效益

## Slide 13
荣誉资质
Honor

## Slide 14
荣誉资质
Honor

## Slide 15
荣誉资质
Honor
参与的国家重点项目
二一九基地：大型插板阀、大型挡板阀的研发制造

## Slide 16
荣誉资质
Honor
二一九基地：大型插板阀、大型挡板阀的研发制造

## Slide 17
荣誉资质
Honor
二一九基地：大型插板阀、大型挡板阀的研发制造

## Slide 18
荣誉资质
Honor
二一九基地：大型插板阀、大型挡板阀的研发制造

## Slide 19
荣誉资质
Honor
C919大飞机燃油系统的研发制造

## Slide 20
荣誉资质
Honor
C919大飞机燃油系统的研发制造

## Slide 21
荣誉资质
Honor
C919大飞机燃油系统的研发制造

## Slide 22
荣誉资质
Honor
C919大飞机燃油系统的研发制造

## Slide 23
荣誉资质
Honor
C919大飞机燃油系统的研发制造

## Slide 24
荣誉资质
Honor
C919大飞机燃油系统的研发制造

## Slide 25
荣誉资质
Honor
C919大飞机燃油系统的研发制造

## Slide 26
二
项目概况

## Slide 27
项目设计方案
Project design plan
设计开发团队
负责人：章东林
参与设计开发人员：董明瑞 李稳

## Slide 28
项目设计方案
Project design plan
公司于2019年3月投入设计开发
公司于2019年8月进行首次试验
公司于2019年9月进行二次试验

## Slide 29
项目设计方案
Project design plan
外形结构及性能参数
技术参数
1.整体漏率:1*10-8Pa.L/S;
2.开启时间:≤4S;
3.烘烤温度:-30°～300°;
4.使用介质:腐蚀性气体及微
颗粒;
5.适用范围:105～1*10-7Pa;
6.开启压差:≤3000Pa;
7.使用寿命:5万次。

## Slide 30
项目设计方案
Project design plan
三维模型图片

## Slide 31
项目设计方案
Project design plan
三维模型图片

## Slide 32
有限元分析
Finite element analysis
一.分析描述 1. 本报告是对上海真空阀门制造有限公司DN160气动全金属超高真空插板阀阀门结构进行的有限元分析，分析的目的是为了验证阀门在工作载荷下的结构完整性、应力分布情况等。 2. 采用线性静力有限元3D(三维) 创建实物有限元分析模型，经由三维优化设计建模软件Creo Parametric 生成实体模型，以Creo Simulation分析系统进行分析。
3. 零件材料应用及属性
有限元分析
序号 | 实体名称 | 材料 | 备注
1 | 阀体部件 | 304 | 
2 | 阀芯部件 | ****** | 
3 | 气动支架 | 304 | 
4 | 弹簧片 | ****** | 

## Slide 33
有限元分析
Finite element analysis
有限元分析
材料名称 | 304 |  | 
属性名称 | 数值 | 单位 | 数值类型
弹性模量 | 1.9e+011 | N/m^2 | 恒定
泊松比 | 0.29 | 不适用 | 恒定
质量密度 | 7870 | kg/m^3 | 恒定
张力强度 | 515000000 | N/m^2 | 恒定
屈服强度 | 206000000 | N/m^2 | 恒定

## Slide 34
有限元分析
Finite element analysis
有限元分析
材料名称 | ****** |  | 
属性名称 | 数值 | 单位 | 数值类型
弹性模量 | 2.0e+011 | N/m^2 | 恒定
泊松比 | 0.3 | 不适用 | 恒定
质量密度 | 8240 | kg/m^3 | 恒定
张力强度 | 965000000 | N/m^2 | 恒定
屈服强度 | 550000000 | N/m^2 | 恒定

## Slide 35
有限元分析
Finite element analysis
有限元分析
二．阀体有限元分析 1. 约束条件 阀体自由度限定： 与管道连接端部及中口法兰固定。
图2-1 约束状态图
2. 载荷条件 a. 阀门试验压力0.1Mpa； b. 分布区域：所有阀体外部表面(大气压力能触及的所有表面)；
c.
图2-2 载荷状态图

## Slide 36
有限元分析
Finite element analysis
有限元分析
3. 建立分析单元，划分有限元网格模型
图2-3 有限元网格模型
4. 网格化参数
c.
网格类型 | 实体网格
所用网格器 | 标准网格
自动过渡 | 关闭
光滑表面 | 打开
单元大小 | 15mm
品质 | 高
单元数 | 26887
完成网格的时间(秒) | 00:00:6

## Slide 37
有限元分析
Finite element analysis
有限元分析
5. 分析计算结果
5.1应力分布结果及图解
图2-4 应力分布图解
5.2 静态位移分布结果及图解c.
图2-5 静态位移分布图解

## Slide 38
有限元分析
Finite element analysis
有限元分析
5.3 应变图解
图2-6应变图解

## Slide 39
有限元分析
Finite element analysis
有限元分析
根据simulate应力分布结果及图解显示，阀体在承受1*105N载荷条件下，通过查看应力分布ISO剪裁图、静态位移分布图、模型应变图得知，阀体较大应力集中于阀体盖板与上法兰接触部位。依据表一材料性能及判定标准，模拟结果在标准规定的允许范围之内，因此，阀体的设计是安全的。
表一 阀体材料性能及判定标准
材料属性 | 
材料名称 | 304
最小屈服强度Sy. | 206MPa
极限拉伸强度St | 515MPa
设计许用应力 | 138 MPa
模拟结果 | 
最大应力 | 56MPa
最大位移 | 0.034mm

## Slide 40
有限元分析
Finite element analysis
有限元分析
三．阀门关闭时阀板密封圈受力有限元分析
1. 约束条件
限定阀板自由度:
a.在Simulation中设置载荷
图3-1 约束状态图
2.载荷条件
a.在工况压力下阀门关闭，阀板受工况压力0.1Mpa；
b.在Simulation中设置载荷c.
图3-2 载荷状态图

## Slide 41
有限元分析
Finite element analysis
有限元分析
3. 建立分析单元，划分有限元网格模型
图3-3 有限元网格模型
4. 网格化参数
c.
网格类型 | 实体网格
所用网格器 | 标准网格
自动过渡 | 关闭
光滑表面 | 打开
单元大小 | 3mm
品质 | 高
单元数 | 23910
完成网格的时间(秒) | 00:00:15

## Slide 42
有限元分析
Finite element analysis
有限元分析
5. 分析计算结果
5.1应力分布结果及图解
图3-4 应力分布图解

## Slide 43
有限元分析
Finite element analysis
有限元分析
5.2 静态位移分布结果及图解
图3-5 静态位移分布图解
5.3应变图解.
图3-6模型应变图解

## Slide 44
有限元分析
Finite element analysis
有限元分析
根据simulate应力分布结果及图解显示，阀板密封圈在压力0.1MPa条件下，通过查看应力分布ISO剪裁图、静态位移分布图、模型应变图得知，阀板密封圈较大应力集中于阀板密封圈与阀板接触位置。依据表二 材料性能及判定标准，模拟结果符合使用要求，因此，阀板密封圈的设计是安全的。
表二 材料性能及判定标准
材料属性 | 
材料名称 | ******
最小屈服强度Sy. | 770MPa
极限拉伸强度St | 965MPa
模拟结果 | 
最大应力 | 57.7MPa
最大位移 | 7.288*10-4mm

## Slide 45
有限元分析
Finite element analysis
有限元分析
四．阀板有限元分析
1. 约束条件
限定阀板自由度:
a.在Simulation中设置载荷
图4-1 约束状态图
2.载荷条件
a.在工况压力下阀门关闭，阀板受工况压力0.1Mpa；
b.在Simulation中设置载荷.
图4-2 载荷状态图

## Slide 46
有限元分析
Finite element analysis
有限元分析
3. 建立分析单元，划分有限元网格模型
图4-3 有限元网格模型
4. 网格化参数
c.
网格类型 | 实体网格
所用网格器 | 标准网格
自动过渡 | 关闭
光滑表面 | 打开
单元大小 | 6mm
品质 | 高
单元数 | 27116
完成网格的时间(秒) | 00:00:10

## Slide 47
有限元分析
Finite element analysis
有限元分析
5. 分析计算结果
5.1应力分布结果及图解
图4-4 应力分布图解
5.2 静态位移分布结果及图解c.
图4-5 静态位移分布图解

## Slide 48
有限元分析
Finite element analysis
有限元分析
5.3 应变图解
图4-6应变图解

## Slide 49
有限元分析
Finite element analysis
有限元分析
根据simulate应力分布结果及图解显示，阀板在压力0.1MPa条件下，通过查看应力分布ISO剪裁图、静态位移分布图、模型应变图得知，阀板较大应力集中于阀板背面与支撑块接触的位置。依据表三 材料性能及判定标准，模拟结果符合使用要求，因此，阀板的设计是安全的。
表三 材料性能及判定标准
材料属性 | 
材料名称 | ******
最小屈服强度Sy. | 770MPa
极限拉伸强度St | 965MPa
模拟结果 | 
最大应力 | 24.88MPa
最大位移 | 1.099*10-3mm

## Slide 50
有限元分析
Finite element analysis
有限元分析
五．气动支架有限元分析
1. 约束条件
限定阀杆自由度:
a.在Simulation中设置载荷
图5-1 约束状态图
2.载荷条件
a.阀杆操作力矩6280N；
在Simulation中设置载荷c.
图5-2 载荷状态图

## Slide 51
有限元分析
Finite element analysis
有限元分析
3. 建立分析单元，划分有限元网格模型
图5-3 有限元网格模型
4. 网格化参数
c.
网格类型 | 实体网格
所用网格器 | 标准网格
自动过渡 | 关闭
光滑表面 | 打开
单元大小 | 10mm
品质 | 高
单元数 | 15256
完成网格的时间(秒) | 00:00:4

## Slide 52
有限元分析
Finite element analysis
有限元分析
5. 分析计算结果
5.1应力分布结果及图解
图5-4 应力分布图解
5.2 静态位移分布结果及图解c.
图5-5 静态位移分布图解

## Slide 53
有限元分析
Finite element analysis
有限元分析
5.3 应变图解
图5-6应变图解

## Slide 54
有限元分析
Finite element analysis
有限元分析
根据simulate应力分布结果及图解显示，阀板阀杆操作力6280N作用下，通过查看应力分布图、静态位移分布图、模型应变图得知，阀盖应力集中于长法兰中间两个螺栓孔处。依据表四材料性能及判定标准，模拟结果在标准规定的允许范围之内，因此，气动支架的设计是安全的。
表四 材料性能及判定标准
材料属性 | 
材料名称 | 304
最小屈服强度Sy. | 206MPa
极限拉伸强度St | 515MPa
设计许用应力 | 138 MPa
模拟结果 | 
最大应力 | 122.5MPa
最大形变 | 0.017mm

## Slide 55
有限元分析
Finite element analysis
有限元分析
六．弹簧片受力有限元分析
1. 约束条件
限定弹簧片自由度：
a.在Simulation中设置载荷
图6-1 约束状态图
2.载荷条件
a.在2700Pa压差下，阀门打开，弹簧片需要47.1N的力才能拉动阀板密封圈，考虑到压差不稳定、阀板自重及安全系数等因素，此次加载在弹簧片上的力设定为80N；
b.在Simulation中设置载荷
图6-2 载荷状态图

## Slide 56
有限元分析
Finite element analysis
有限元分析
3. 建立分析单元，划分有限元网格模型
图6-3 有限元网格模型
4. 网格化参数
c.
网格类型 | 实体网格
所用网格器 | 标准网格
自动过渡 | 关闭
光滑表面 | 打开
单元大小 | 13.8mm
品质 | 高
单元数 | 17276
完成网格的时间(秒) | 00:00:03

## Slide 57
有限元分析
Finite element analysis
有限元分析
5. 分析计算结果
5.1应力分布结果及图解
图6-4 应力分布图解
5.2 静态位移分布结果及图解c.
图6-5 静态位移分布图解

## Slide 58
有限元分析
Finite element analysis
有限元分析
5.3 应变图解
图6-6应变图解

## Slide 59
有限元分析
Finite element analysis
有限元分析
根据simulate应力分布结果及图解显示，弹簧片在力80N条件下，通过查看应力分布ISO剪裁图、静态位移分布图、模型应变图得知，弹簧片较大应力集中于弹簧片中间受力位置。依据表五 材料性能及判定标准，模拟结果符合许用要求，因此，弹簧片的设计是安全的。
表五 材料性能及判定标准
材料属性 | 
材料名称 | ******
最小屈服强度Sy. | 770MPa
极限拉伸强度St | 965MPa
模拟结果 | 
最大应力 | 356MPa
最大位移 | 5.2mm

## Slide 60
产品设计图纸
Drawings of product design

## Slide 61
产品设计图纸
Drawings of product design

## Slide 62
产品设计图纸
Drawings of product design

## Slide 63
产品设计图纸
Drawings of product design

## Slide 64
产品设计图纸
Drawings of product design

## Slide 65
试验记录
Test result record
试验记录:

## Slide 66
试验记录
Test result record
测试项目:漏率测试（按 JB/T 6446-2004 标准执行），每 2 分钟启闭一次
试验情况:
2019 年 7 月 19 日- 2019 年 7 月 20 日，动作 60 次检漏 符合设计要求;
2019年7月20日- 2019年7月22日，动作270次检 漏符合设计要求;
2 0 1 9 年 7 月 2 2 日 - 2 0 1 9 年 7 月 2 3 日 ，动 作 2 7 0 次 检 漏 不合格;
2019 年 7 月 23 日整改密封面后检漏符合设计要求，下 午 15:42 开始动作试验;
2019 年 7 月 23 日- 2019 年 7 月 25 日，动作 500 次检漏 符合设计要求;
2019 年 7 月 25 日- 2019 年 7 月 26 日，动作 150 次检漏 符合设计要求;
2019 年 7 月 26 日- 2019 年 7 月 31 日，动作 990 次检漏 不合格;
2019 年 8 月 1 日，整改密封面后检漏符合设计要求;
2019 年 8 月 2 日，动作 120 次检漏，阀门平躺状态下撑开，检漏不合格;阀门竖直状态下撑开，检漏符合设计要求;
2019 年 8 月 2 日- 2019 年 8 月 3 日，动作 210 次检漏符合设计要求，但阀芯无法完全撑开;
2019 年 8 月 3 日，整改支撑板厚度后，阀芯可完全撑开，检漏符合设计要求;
2019 年 8 月 3 日-2019 年 8 月 5 日，动作 120 次检漏不合格。

## Slide 67
试验记录
Test result record

## Slide 68
试验记录
Test result record

## Slide 69
试验记录
Test result record

## Slide 70
试验记录
Test result record

## Slide 71
有限元分析
Finite element analysis
有限元分析（改进后）
阀门关闭时阀板密封圈受力有限元分析
1. 约束条件
限定阀板自由度：
a.在Simulation中设置载荷
图1-1 约束状态图
2.载荷条件
a.在工况压力下阀门关闭，阀板受工况压力0.1Mpa；
b.在Simulation中设置载荷
图1-2 载荷状态图

## Slide 72
有限元分析
Finite element analysis
3. 建立分析单元，划分有限元网格模型
图1-3 有限元网格模型
4. 网格化参数
c.
网格类型 | 实体网格
所用网格器 | 标准网格
自动过渡 | 关闭
光滑表面 | 打开
单元大小 | 5mm
品质 | 高
单元数 | 39869
完成网格的时间(秒) | 00:00:15
有限元分析（改进后）

## Slide 73
有限元分析
Finite element analysis
5. 分析计算结果
5.1应力分布结果及图解
图1-4 应力分布图解
5.2 静态位移分布结果及图解c.
图1-5 静态位移分布图解
有限元分析（改进后）

## Slide 74
有限元分析
Finite element analysis
5.3 应变图解
图1-6应变图解
有限元分析（改进后）

## Slide 75
有限元分析
Finite element analysis
根据simulate应力分布结果及图解显示，阀板在压力0.1MPa条件下，通过查看应力分布ISO剪裁图、静态位移分布图、模型应变图得知，阀板密封圈较大应力集中于阀板密封圈与阀板接触位置。依据表一 材料性能及判定标准，模拟结果符合使用要求，因此，阀板的设计是安全的。
表一 材料性能及判定标准
材料属性 | 
材料名称 | ******
最小屈服强度Sy. | 770MPa
极限拉伸强度St | 965MPa
模拟结果 | 
最大应力 | 5.19MPa
最大位移 | 9.8*10-4mm
有限元分析（改进后）

## Slide 76
有限元分析
Finite element analysis
目前产品在改进过程中！
预计11月底进行试验

## Slide 77
联系我们
Contact Us
地址：上海市青浦区华新工业园区华南路577号
销售热线：021-69790002 / 021-69790068
传真：021-69790016
邮箱：sales@shzkvalve.com

## Slide 78
感谢观看